П А М Я Т К А

Процедура оформления технических документов для заключения договора энергоснабжения

В соответствии с «Правилами пользования тепловой энергией» для получения разрешения на подключение потребителей к системе централизованного теплоснабжения необходимо:

1 После получения технических условий на подключение к системе централизованного теплоснабжения, необходимо выполнить проекты наружных тепловых сетей, теплового узла, приборов учета, внутренней системы отопления, в организации, имеющей лицензию на выполнение проектных работ.

2  Проекты  должны быть согласованы энергопередающей организацией.

3 Проект теплоснабжения должен пройти экспертизу в организации, имеющей лицензию на производство экспертизы.

4 После выполнения пунктов 2,3 необходимо найти производителей работ, имеющих лицензию на производство данного вида работ. Производство работ производить под контролем представителя ЭПО ДО «АО «ЦАЭК». Производство работ должно вестись строго в соответствии с проектом. Изменения при монтаже должны согласовываться с проектной организацией -   разработчиком проекта.

5 Смонтированная система теплоснабжения должна пройти экспертизу в организации, имеющей лицензию на производство экспертизы.

6 После монтажа системы теплоснабжения, до закрытия траншеи, потребитель обязан вызвать комиссию ЭПО ДО АО «ЦАЭК» ;

7 По окончании работ потребитель обязан оформить Акт о готовности к постоянной эксплуатации ответвления потребителя и теплового пункта и Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Для чего  необходимо представить следующие документы:

- Копия технических условий на присоединение к системе централизованного теплоснабжения;

- Копия проекта на теплоснабжение объекта, согласованного ЭПО ДО «АО «ЦАЭК».;

- Акты на скрытые работы при укладке трубопроводов тепловой сети:

  - - Подготовка основания под трубопроводы;

  - - Укладка трубопроводов;

  - - Устройство гидроизоляции трубопроводов;

  - - Устройство тепловой изоляции трубопроводов и оборудования;

- Акт на скрытые работы по камерам;

- Акт на гидравлическое испытание трубопроводов;

- Акт на промывку (продувку) трубопроводов;

- Акт о растяжке П-образных компенсаторов;

- Акт на гидравлическое испытание внутренней системы отопления и теплового узла;

- Акт на промывку местной отопительной системы;

- Акт на гидравлические испытания водоподогревателя (при его наличии);

- Акт комиссионного обследования тепловой сети;

- При установке автоматизированного теплового узла (согласно технических условий) - Акт приемки систем автоматизации;

- Копия акта обследования на предмет отапливаемых объемов;

- Копия технического паспорта на объект (при отсутствии тех.паспорта – копии чертежей планировок с проекта);

- Справка об установке прибора учета или акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя;

- Исполнительная схема тепловой сети; на исполнительной схеме должна стоять печать, удостоверяющая, что данная схема внесена в карту города;

- Паспорт тепловой сети;

- Акт о приемке в эксплуатацию теплопровода, подписанный представителем строительно-монтажной организации;

- Квитанция об оплате за подключение;

- Копия лицензии строительно-монтажной организации;

- Документ, удостоверяющий право собственности на объект (копия);

Врезка в действующую тепловую сеть разрешается по окончании всех работ по заявке потребителя. Разрешение на пользование тепловой энергией выдается при наличии договора на пользование тепловой энергией и наличии всей технической документации в энергоснабжающей организации.

Ориентировочный перечень организаций, имеющих разрешение на выполнение работ:

Сведения об организациях, имеющих лицензию на производство проектных и строительно-монтажных работ в области теплоснабжения, имеются в Департаменте государственного архитектурно-строительного контроля лицензирования и аттестации, ул. Каирбаева, 72,  приемная т.32-92-14.

Администрация ТОО «Павлодарские тепловые сети»