АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Нетехническое резюме по результатам ОЦЕНКи ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ к рабочему проекту «Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст. №4 с заменой генератора на ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Стадия: Раздел "охрана окружающей среды" Разработчик ОВОС: ТОО «Экологический центр-РV» г. Павлодар, 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Проектные решения. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Состояние компонентов окружающей среды в районе расположения проектируемого объекта | 7 |
| 3. | Характеристика проектируемого объекта как источника загрязнения компонентов окружающей среды | 13 |
| 4. | Специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух | 19 |
| 5. | Меры, предусмотренные для предотвращения и снижения воздействия на водные ресурсы | 19 |
| 6. | Меры, предусмотренные для предотвращения (снижения) воздействия на почвенный покров | 20 |
| 7. | Мероприятия по снижению физических воздействий на окружающую среду. | 21 |
| 8. | Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду | 23 |
| 9. | Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения | 29 |
| 10. | Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду | 31 |
| 11. | Список использованной литературы | 32 |

# ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проектом предусматривается замена и реконструкция части основного оборудования в ячейке турбоагрегата станционный номер 4, размещенного в главном корпусе ТЭЦ, турбинное отделение.

Модернизации подлежит турбоагрегат типа Т-100/120-130-3 № 4, часть узлов достигла предельного срока эксплуатации. Согласно техническому предложению завода-изготовителя турбины, предлагается заменить узлы и детали турбины, работающие при высокой температуре и выработавшие свой ресурс.

После модернизации будет восстановлен ресурс турбины (он составляет 220 тыс. часов — или 30 лет). В результате модернизации и применения новых технологий, увеличивается КПД турбины, что позволяет получить до 20МВт полезной электрической мощности.

Замене подлежат:

- цилиндр высокого давления в сборе,

- цилиндр среднего давления в сборе,

- паропроводы высокого давления.

- вспомогательное оборудование (насосы, эжекторы),

- генератор.

Остальные узлы и детали турбины замене не подлежат.

После замены части узлов турбины, т.е. проведения работ по реновации и модернизации существующей турбины, согласно требованиям п. 6, 7, 19, 20 РД34РК.20.545-08 «Положение о перемаркировке основного энергетического оборудования электростанций и районных котельных РК», завод-изготовитель (ЗАО «УТЗ») изменяет маркировку турбины  на Т-120/130-130 ПР2.

Согласно проекту продолжительность работ по реконструкции турбоагрегата ст. № 4 составит 11 месяцев, в том числе, подготовительный период – 2 месяца. Начало работ – III квартал 2015 г., окончание – II квартал 2016 г. Планируемый срок ввода в эксплуатацию модернизированного турбоагрегата ст. № 4 – III квартал 2016 г.

В подготовительный период предусматривается выполнение следующих работ:

- устройство площадок для установки временных зданий (вагончиков) для обогрева рабочих-монтажников в холодный период;

- прокладка временных сетей и коммуникаций для обеспечения стройплощадки энергоресурсами (электроэнергия, связь).

- демонтаж турбогенератора типа ТВФ-120-2;

- демонтаж ЦВД, ЦСД и стопорного клапана турбины;

- демонтаж кабельных конструкций и кабелей, подлежащих замене;

- демонтаж фундаментов сетевых насосов;

- демонтаж при необходимости в минимальном объеме существующего оборудования и трубопроводов в ячейке устанавливаемого турбоагрегата.

В основной период предусматриваются следующие виды работ:

- замена узлов и деталей турбины, работающих при высоких температурах и отработавших ресурс, а также замена ряда других элементов;

- монтаж генератора типа ТФ-125-2У3 производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО г. Новосибирск на существующий фундамент;

- монтаж вспомогательного оборудования внутри главного корпуса;

- монтаж нового питательного электронасоса ст.№4 типа ПЭ-580-195-5 с гидромуфтой;

- замена насосов сетевой воды турбоагрегата ст.№4;

- реконструкция помещения системы возбуждения;

- монтаж новых трансформаторов в помещении системы возбуждения;

- монтаж генераторного выключателя;

- монтаж трубопроводов основного и вспомогательного оборудования в необходимом объеме с подключением к существующим общестанционным коллекторам и коммуникациям ТЭЦ-3.

Потребность в автотранспортной

и строительной технике, материалах и энергоресурсах

Потребность в строительной и автомобильной технике, материалах, используемых в процессе строительства,  приведена в таблицах:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Время работы, дни | Время работы, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Строительная и автотранспортная техника |
| 1 | Автокран QY-16 с дизельным двигателем, г/п 16т | шт. | 1 | - | - | 25 | 95 |
| 2 | Автокран QY-12 с дизельным двигателем, г/п 12т | шт. | 1 | - | - | 45 | 115 |
| 3 | Автомобиль-трубовоз на базе МАЗ-501Б, с дизельным двигателем, г/п 15т | шт. | 1 | 15 | 15 | - | - |
| 4 | Тягач МАЗ-504Б с дизельным двигателем, г/п 12т | шт. | 1 | 10 | 10 | - | - |
| 5 | Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-555 с дизельным двигателем, г/п 5т | шт. | 3 | 55 | 55 | - | - |
| 6 | Бортовая машина ЗИЛ-130 с бензиновым двигателем, г/п 4,5т | шт. | 2 | 43 | 37 | - | - |
| 7 | Автобетоносмеситель типа СБ-172-1 с дизельным двигателем, г/п 10т | шт. | 4 | 18 | - | - | - |
| 8 | Автобетононасос СБ-126Б на базе КамАЗ-53213 | шт. | 2 | 18 | - | - | - |
| 9 | Мотовоз ТМ-2 с 4 железнодорожными платформами L=12м, г/п 60т | шт. | 1 | - | - | 4 | - |
| 10 | Автобус ПАЗ-672 | шт. | 1 | 114 | 124 | - | - |
| 11 | Автозаправщик на базе ЗИЛ-130 с бензиновым двигателем, г/п 4т | шт. | 1 | 112 | 126 | - | - |
| 12 | Поливочная машина МП-20 с дизельным двигателем, г/п 6т | шт. | 1 | 160 | - | - | - |
| 13 | Газовая резка металла | - | - |  |  | 13 | 17 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. |
| Материалы |
|  | Электроды типа Э-42, Э-46 | кг | 415 | 312 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |
| 1 | - марки АНО-6 | кг | 203 | 130 |
| 2 | - марки МР-3 | кг | 212 | 182 |
|  | ЛКМ: |  |  |  |
| 3 | - краска масляная МА-25 | кг | - | 281,64 |
| 4 | - эмаль ПФ – 115 | кг | 340 | 195 |
| 5 | - грунтовка ГФ–021 | кг | 172 | 144 |
| 6 | - уайт-спирит | кг | 70 | 298 |
| 7 | - ксилол нефтяной | кг | 33 | 37 |
| 8 | - олифа натуральная | кг | - | 51,3 |
| 9 | - лак битумный БТ-577 | кг | - | 44,833 |
| 10 | Песок | м3 | 8,167 | 6,85 |
| 11 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,41 | - |

Согласно проекту в период реконструкции выполняется разработка грунта в объеме 10,75 м3 с обратной засыпкой в здании главного корпуса.

Сварочные работы проводятся дуговой электрической сваркой, резка металла – газовая.

Бетонный и кладочный растворы поставляются на площадку строительства в готовом виде спецавтотранспортом.

Складирование материалов, конструкций, изделий и оборудования осуществляется на существующих открытых площадках и в материальных складах станции. На площадку строительства предусмотрен подвоз конструкций, материалов и изделий по мере необходимости.

Заправка автотранспортной техники будет осуществляться на специализированных сторонних АЗС, строительной техники – на площадке строительства автозаправщиком с использованием поддонов.

Водоснабжение, канализация, электроснабжение, отопление.

Согласно проекту хозбытовые нужды рабочих-монтажников удовлетворяются в существующих бытовых помещениях ТЭЦ-3, оборудованных  водопроводом и канализацией.

Питание строителей осуществляется в существующей столовой предприятия.

Электроснабжение и отопление в холодный период временных помещений (вагончиков-прорабских)  предусматривается от временных сетей, запитанных от существующих сетей электроснабжения предприятия.

2. СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Район размещения проектируемого объекта является развитым в промышленном отношении, так как здесь находятся крупные предприятия Павлодарской области: ТОО «ПНХЗ», АО «Каустик», ТОО «Нефтехим LTD», АО «ПКРЗ» и др. Указанные предприятия выпускают товарную продукцию, доля которой в общем производстве по области составляет значительную часть.

Северный промышленный район является обеспеченным городским и ведомственным транспортом, источниками энергоресурсов, а также бытовыми условиями работающих.

Развитие в Павлодаре мощного  производственного комплекса оказало определенное влияние на состояние атмосферного воздуха Северного промрайона города. В атмосферный воздух выбрасываются: пыль неорганическая,  содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20%, пыль неорганическая,  содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20%, пыль неорганическая,  содержащая двуокись кремния (SiO2) более 70%, серы диоксид, углерода оксид, азот (IV) оксид, сероводород, мазутная зола, углеводороды предельные С12-С19, смесь углеводородов предельных С1-С5, азот (II) оксид и др.

Состояние окружающей среды в районе расположения ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» характеризуется результатами мониторинга предприятия за 2014 год, предшествующий началу разработки ОВОС. Мониторинг компонентов окружающей среды проведен согласно «Программе производственного экологического контроля на период 2012-2014гг.» [Л.32].

На ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» проводятся подфакельные наблюдения с целью определения максимальных концентраций загрязняющих веществ, которые создаются при направленных выбросах станции.

Результаты инструментальных замеров атмосферного воздуха (средние значения за 2014 год) по факелу выбросов приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Точка отбора проб | Наименование загрязняющих веществ | Фактическая концентрация, мг/м3 | Норма ПДКм.р., мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| По факелу выброса | Углерода оксид | 3,731 | 5,0 |
|  | Азота диоксид | 0,067 | 0,2 |
|  | Серы диоксид | 0,078 | 1,25* |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 0,234 | 0,3 |

Примечание. * - для серы диоксид норма ПДК – среднесуточная.

Анализ таблицы 2.2 показывает, что фактические значения концентраций  всех  загрязняющих веществ по факелу выброса предприятия не превышают значений предельно допустимых концентраций, установленных  для населенных мест.

Мониторинг качества подземных вод проводится по 10 скважинам, в т.ч., по 4 скважинам на промплощадке и 6 скважинам – на границе СЗЗ золоотвала. Перечень определяемых компонентов с указанием ПДК для подземных вод, принятых по приложению 10 [Л.4], и норм приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Наименование вещества | Класс опасности | ПДК, мг/дм3 | Норма * |
| --- | --- | --- | --- |
| рН-среды | - | - | 6,5-8,5 |
| Мышьяк | 2 | 0,05 | - |
| Массовая концентрация хлоридов | 4 | 350,0 | - |
| Массовая концентрация сульфатов | 4 | 500,0 | - |
| Фторид-ионы | 2 | 1,5 | - |
| Нефтепродукты | 4 | 0,3** | - |
| Гидразин | 2 | 0,01 | - |
| Ионы аммония (по аммиаку) | 3 | 2,0 | - |
| Сухой остаток | - | - | 1000,0 |
| Нитрит-ионы | 2 | 3,3 | - |
| Нитрат-ионы | 3 | 45,0 | - |
| Медь | 3 | 1,0 | - |
| Цинк | 3 | 1,0 | - |
| Алюминий | 2 | 0,5 | - |
| Марганец | 3 | 0,1 | - |
| Никель | 3 | 0,1 | - |
| Железо | 3 | 0,3 | - |
| Натрий | 2 | 200,0 | - |
| Взвешенные вещества | - | - | Сф+0,75 |

* - нормы значений рН-среды, взвешенных веществ, сухого остатка приняты согласно РНД. 1.01.03-94 «Правила охраны поверхностных вод Республики Казахстан»,

** - ПДК по нефти прочей, как для нефтепродуктов, содержащих незначительное количество серы (маслосернистой).

Результаты мониторинга качественного состава подземных вод ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Наименование вещества | Фактическая концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3 |
| --- | --- |
|  | На промплощадке ТЭЦ-3 | На границе СЗЗ золоотвала |
|  | скв. № 4 | скв. № 6 | скв. № 8 | скв. № 5540 | скв. № 10 | скв. № 11 | скв. № 12 | скв. № 13 | скв. № 14 | скв. № 15 |
| рН | 8,415 | 7,955 | 7,48 | 8,04 | 7,31 | 7,81 | 7,25 | 8,0 | 7,99 | 8,3 |
| Жесткость, мг-экв./дм3 | 5,9 | 4,65 | 6,48 | 1,81 | 4,16 | 3,59 | 4,05 | 4,88 | 3,6 | 5,725 |
| Сухой остаток | 540,15 | 403,625 | 448,95 | 518,35 | 446,675 | 308,9 | 390,575 | 495,375 | 409,0 | 506,38 |
| Ионы аммония | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,056 | 0,06 | 0,059 | 0,054 | 0,061 | 0,047 |
| Нитрит-ионы | 0,0155 | 0,0186 | 0,0173 | 0,0158 | 0,018 | 0,0195 | 0,018 | 0,022 | 0,018 | 0,015 |
| Нитрат-ионы | 0,054 | 0,063 | 0,062 | 0,058 | 0,301 | 0,372 | 0,303 | 0,203 | 0,416 | 0,187 |
| Гидразин | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Массовая концентрация сульфатов | 95,825 | 93,2 | 108,58 | 27,75 | 76,075 | 52,75 | 78,625 | 66,675 | 42,95 | 105,25 |
| Натрий | 126,2 | 83,6 | 119,65 | 121,525 | 64,375 | 53,35 | 83,975 | 49,725 | 42,65 | 59,9 |
| Массовая концентрация хлоридов | 108,525 | 42,2 | 99,7 | 117,7 | 110,5 | 40,975 | 91,325 | 122,175 | 68,575 | 123,9 |
| Железо | 0,092 | 0,059 | 0,091 | 0,118 | 0,132 | 0,134 | 0,109 | 0,089 | 0,129 | 0,141 |
| Фторид-ионы | 1,2 | 1,24 | 1,14 | 1,13 | 1,23 | 1,295 | 1,083 | 1,373 | 1,018 | 1,33 |
| Мышьяк | 0,0075 | 0,0078 | 0,0081 | 0,008 | 0,0077 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0082 | 0,0075 | 0,0075 |
| Нефтепродукты | 0,078 | 0,076 | 0,079 | 0,084 | 0,069 | 0,082 | 0,074 | 0,075 | 0,083 | 0,086 |
| Медь | 0,0043 | 0,0039 | 0,0036 | 0,0044 | 0,0039 | 0,0042 | 0,0039 | 0,0034 | 0,0038 | 0,0044 |
| Цинк | 0,01 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,017 | 0,031 |
| Алюминий | 0,0498 | 0,0185 | 0,017 | 0,018 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Марганец | 0,017 | 0,0175 | 0,015 | 0,015 | 0,017 | 0,014 | 0,015 | 0,013 | 0,016 | 0,013 |
| Никель | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,0064 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Взвешенные вещества | 1,913 | 2,06 | 1,955 | 2,02 | 2,2 | 6,85 | 6,33 | 3,95 | 5,33 | 5,18 |

Результаты анализа подземных вод показали, что на промплощадке и на границе СЗЗ золоотвала ТЭЦ-3 концентрации загрязняющих веществ  не превышают предельно-допустимых значений (ПДК) ни по одному ингредиенту.

Отбор проб на содержание тяжелых металлов в почвогрунтах осуществляется по 4 сторонам света на границе СЗЗ предприятия (точки отбора №№ 5-8) и на границе СЗЗ золоотвала (точки отбора №№ 9-12).

Результаты мониторинга почв приведены в таблице 2.5.

Результаты анализа почв показали, что на границах СЗЗ предприятия и золоотвала концентрации загрязняющих веществ не превышают значений ПДК и кларковых значений ни по одному ингредиенту.

Таблица 2.5

| Наименование ингредиента | Фактическая концентрация, мг/кг | ПДК, Кларк в земной коре*, мг/кг |
| --- | --- | --- |
|  | На СЗЗ предприятия | На СЗЗ золоотвала |  |
|  | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 | № 11 | № 12 |  |
| Марганец (Mn) | 962 | 873 | 951 | 935 | 991 | 933 | 956 | 924 | 1500,0 |
| Ванадий (V) | 111,0 | 112,0 | 115 | 117 | 117,0 | 120,0 | 114,0 | 93,0 | 150,0 |
| Свинец (Pb) | 19,0 | 16,9 | 18,5 | 17,2 | 16,8 | 20,2 | 20,0 | 14,5 | 32,0 |
| Титан (Ti) | 3721 | 3412 | 3761 | 3835 | 3706 | 3961 | 3993 | 3771 | 4600* |
| Мышьяк (As) | 1,24 | 1,47 | 1,8 | 1,51 | 1,12 | 1,56 | 1,5 | 1,68 | 2,0 |
| Медь (Cu) | 21,0 | 20 | 19 | 19 | 16,7 | 18,2 | 18,8 | 17,7 | 23,0 |
| Никель (Ni) | 25,0 | 29,0 | 27 | 27,3 | 28,0 | 27,3 | 27,0 | 28 | 35,0 |
| Цинк (Zn) | 24,0 | 24,6 | 29,2 | 18,3 | 38,0 | 43,6 | 48,0 | 45,6 | 110,0 |
| Кадмий (Cd) | 0,043 | 0,056 | 0,051 | 0,052 | 0,043 | 0,031 | 0,070 | 0,042 | 0,5* |

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

# Период реконструкции.

# Для периода проведения строительно-монтажных работ характерны следующие виды воздействия:

# на атмосферный воздух;

# на водные ресурсы;

# на почвенный покров;

# физические факторы.

# Источниками воздействия на компоненты окружающей среды в период строительно-монтажных работ являются:

# двигатели автотранспортной и строительной техники, ж/д транспорта;

# заправка строительной техники автозаправщиком;

# разработка и пересыпка грунта, пересыпка гравия керамзитового и песка;

# сварочные и газорезательные работы;

# окрасочные и гидроизоляционные работы;

# хозбытовые сточные воды от деятельности рабочих-монтажников;

# сточные воды от гидроиспытаний оборудования и трубопроводов;

# твердые бытовые (коммунальные) отходы от деятельности рабочих-монтажников;

# отходы от выполнения строительно-монтажных работ;

# места заправки и хранения строительной техники.

# Загрязнение воздушного бассейна в период проведения строительно-монтажных работ обусловлено работой автотранспортной и строительной техники, которые будут работать периодически для доставки и перемещения оборудования, подачи строительных материалов и конструкций, пересыпкой строительных материалов и грунта, работой сварочного, газорезательного оборудования, покрасочными и гидроизоляционными работами, а также заправкой строительной техники и т.д.

В процессе выполнения реконструкционных работ в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества, перечень которых с указанием классов опасности и значений ПДК для атмосферного воздуха населенных мест  приведен в таблице 3.1.

# Таблица 3.1

| Код | Наименование вещества | ПДК, мг/м3 | Класс опас-ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | М.р. | Ср.с. | ОБУВ |  |
| 0123 | Железа (II, III) оксид (в пересчете на железо) | - | 0,04 | - | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 | - | 2 |
| 0301 | Азота (IV) оксид | 0,2 | 0,04 | - | 2 |
| 0304 | Азота (II) оксид | 0,4 | 0,06 | - | 3 |
| 0328 | Углерод (сажа) | 5,0 | 3,0 | - | 3 |
| 0330 | Сера диоксид | - | 0,125 | - | 3 |
| 0333 | Сероводород | 0,008 | - | - | 2 |
| 0337 | Углерода оксид | 5,0 | 3,0 | - | 4 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,02 | 0,005 | - | 2 |
| 0616 | Ксилол | 0,2 | - | - | 3 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | - | 0,1х10-5 | - | 1 |
| 2704 | Бензин нефтяной, малосернистый, в пересчете на углерод | 5,0 | 1,5 | - | 4 |
| 2732 | Керосин | - | - | 1,2 | - |
| 2735 | Масло минеральное | - | - | 0,05 | - |
| 2752 | Уайт-спирит | - | - | 1,0 | - |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 1,0 | - | - | 4 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0,3 | 0,06 | - | - |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 0,3 | 0,1 | - | 3 |

# При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ при вывозе строительных отходов пыления не происходит, так как крупногабаритная их часть не пылит, а строительный мусор собирается в мешки непосредственно в месте ведения работ. Отходы в мешках грузятся в автотранспорт и вывозятся для размещения.

# Количественный и качественный состав загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу на период реконструкции, определен в разделе 4.

# От деятельности рабочих-монтажников образуются хозбытовые сточные воды.

# Для удовлетворения хозбытовых нужд рабочих-монтажников предусматривается использовать существующие бытовые помещения, оборудованные водопроводом и канализацией.

# Хозбытовые сточные воды сбрасываются в существующие сети предприятия и характеризуются такими показателями как СПАВ, фосфаты, взвешенные вещества, органические загрязнения, вещества группы азота и т.д.

# Для производственных нужд на период реконструкции предусматривается потребление воды из системы технического водоснабжения станции. Вода на производственные нужды используется на полив автодорог  (безвозвратно) и на гидравлические испытания оборудования и трубопроводов. Сточные воды от гидроиспытаний отводятся в систему ГЗУ ТЭЦ, в своем составе содержат только взвешенные  вещества.

# На площадке проведения строительных работ образуются следующие виды отходов:  промышленно-строительные отходы; лом черных металлов; лом цветных металлов; загрязненные упаковочные материалы красками (металлическая тара с засохшей краской); отходы от сварки (огарки сварочных электродов); отходы бумаги и картона; упаковочные материалы (пластмасса); древесные отходы, промасленная ветошь; коммунальные (твердые бытовые отходы, смет с твердых покрытий, пищевые).

В результате неправильного сбора и хранения отходов возможно загрязнение почвенного покрова и подземных вод.

В период строительства отходы спецодежды и средств индивидуальной защиты не образуются, так как срок проведения строительно-монтажных работ не превышает 11 месяцев. Также не образуются отходы цемента (применяются готовые растворы бетона), отходы гашения извести (применяется известь – пушонка), кистей и валиков после окраски (кисти не используются, валики после обтирки ветошью с растворителем используются многократно – на других объектах строительства), упаковок от антисептических и  огнезащитных средств (не осуществляется пропитка древесины).

Заправка автотранспортной техники предусматривается на специализированных АЗС, строительной техники – на площадке строительства с помощью автозаправщика с использованием поддонов. При заправке техники возможно загрязнение почвенного покрова и подземных вод ГСМ.

# Работы по строительству сопровождаются воздействием шума и вибрации. Источники других физических воздействий  при строительстве отсутствуют. При контроле качества сварных швов применяются ультразвуковые приборы, которые не являются источниками физических воздействий.

Период эксплуатации.

Проектируемый объект на компоненты окружающей среды оказывает следующие виды воздействия:

- на атмосферный воздух;

- на водные ресурсы;

- на почвенный покров;

- физические воздействия.

Источниками воздействия на компоненты окружающей среды от проектируемого объекта в период эксплуатации являются:

- паровые котлоагрегаты, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании нефтешламов;

- образование отходов производства;

- технологическое и вспомогательное оборудование, создающее физические воздействия.

При сжигании нефтешламов в атмосферу выбрасываются 5 загрязняющих веществ, перечень которых с указанием ПДК и класса опасности представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Код | Наименование вещества | ПДК, мг/м3 | ОБУВ мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М.р. | С.с. |  |  |
| 0301 | Азота (IV) оксид | 0,2 | 0,04 | - | 2 |
| 0304 | Азота (II) оксид | 0,4 | 0,06 | - | 3 |
| 0330 | Серы диоксид | - | 0,125 | - | 3 |
| 0337 | Углерода оксид | 5 | 3 | - | 4 |
| 2904 | Зола мазутная в пересчете на ванадий | - | 0,002 | - | 2 |

Рабочим проектом предусмотрена только замена части узлов и генератора турбоагрегата. Увеличение вредных выбросов от сжигания топлива при реализации данного проекта не предусматривается, так как производительность котельных агрегатов и часовой расход угля в целом по станции не меняются. Паропроизводительность котлов остается на прежнем уровне. При этом из-за дефицита острого пара (превышения потребления пара над его производством), при максимальной нагрузке на данной турбине, остальные турбины разгружаются.

Максимальный расход топлива по ТЭЦ-3 в целом рассчитывается на номинальный режим работы всех котлоагрегатов, что отражено в томе ПДВ ТЭЦ-3. Выбросы загрязняющих веществ в целом по станции после ввода в эксплуатацию турбоагрегата не превысят нормативы ПДВ, установленные для ТЭЦ-3 и согласованные заключением государственной экологической экспертизы № KZ01VCY00016459 от 24.10.2014г.

Увеличения обслуживающего персонала с вводом нового оборудования не предусматривается, поэтому дополнительного количества хозбытовых сточных вод не образуется.

В связи с реконструкцией турбоагрегата ст. № 4 предусмотрена подача охлаждающей воды для охлаждения конденсаторов турбины и вспомогательного оборудования из существующих сетей системы оборотного водоснабжения ТЭЦ-3, свежей воды – из сетей технического водоснабжения предприятия.

Эксплуатация проектируемого объекта сопровождается сбросом охлаждающей воды в существующую оборотную систему технического водоснабжения электростанции.

Новое  оборудование размещается в существующем здании, поэтому дополнительного количества ливневых сточных вод не будет.

При очистке турбинного масла на маслоочистительной установке образуются отходы нефтешламов, которые сжигаются в котлоагрегатах ст. №№ 1-6.

Турбоагрегат ст.№4 не является новым объектом для ТЭЦ-3. поэтому рабочим проектом предусмотрена только замена отдельных частей турбоагрегата, в связи с чем в разделе ООС учтены только отходы, непосредственно связанные с его эксплуатацией. Отходы от текущих и плановых ремонтных работ учтены в целом по станции в согласованном «Проекте нормативов размещения отходов производства и потребления ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (заключение ГЭЭ № KZ65VCY00016762 от 07.11.2014г).

Физические воздействия (тепловое, электромагнитное, шумовое) возникают от работы технологического и вентиляционного оборудования.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов загрязняющих веществ проектом не предусматриваются, так как проектируемый объект (турбоагрегат Т-120/130-130ПР2 ст. № 4) не является источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

# 5. МЕРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

для рационального использования водных ресурсов и предотвращения загрязнения подземных вод проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- хранение строительной техники в специально оборудованных местах;

- заправка строительной техники с использованием поддонов;

- сбор отходов при реконструкции в специально предназначенных герметичных ящиках, емкостях, контейнерах;

- сброс хозбытовых сточных вод в период реконструкции в существующие сети канализации предприятия;

- учет расхода воды существующими расходомерами станции;

- применение для охлаждения оборудования оборотной воды;

- сокращение расхода воды на охлаждение модернизированного турбоагрегата за счет установки генератора с воздушным охлаждением;

- сброс конденсата в существующую оборотную систему ГЗУ ТЭЦ-3;

- своевременный вывоз отходов с территории в места размещения и утилизации.

6. МЕРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ (СНИЖЕНИЯ) ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

С целью снижения воздействия на земельные ресурсы в период реконструкции и эксплуатации проектируемого объекта проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- заправка строительной техники с использованием поддонов;

- хранение строительных материалов на существующих площадках временного хранения и в складах предприятия;

- хранение строительной и автотранспортной техники в специально предназначенных для этого местах;

- регулярная уборка прилегающей территории от мусора;

- раздельный сбор образующихся отходов в период реконструкции в предназначенных местах – контейнерах, ящиках, мешках, площадке, складе;

- сбор и накопление образующихся нефтешламов в герметичном баке внутри здания главного корпуса;

- своевременный вывоз отходов для размещения на специализированном полигоне, полигоне ТБО и утилизации в специализированные предприятия.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В период реконструкции проектируемого объекта влияние физических факторов (шум и вибрация) является незначительным в связи с проведением работ по замене турбоагрегата в существующем здании главного корпуса, которое имеет хорошую звукоизоляцию. Кроме того, в период установки турбоагрегата задействована техника с небольшой продолжительностью  работы и неодновременным графиком.

Поэтому уровень шума и вибрации от работы строительной техники не выйдет за пределы площадки строительства, носит кратковременный характер, в связи с чем мероприятий по снижению шума  не требуется. Других видов физических воздействий в период строительства не будет. Таким образом, в период строительства уровень шума и вибрации увеличится незначительно, не выйдет за пределы площадки и санитарно-защитной зоны предприятия.

Согласно проекту предельно допустимый уровень шума турбоагрегата составит 80дБА, уровень напряженности электрического поля на рабочем месте в течение всей смены устанавливается равным 5кВ/м.

С целью предотвращения распространения шума и снижения других физических воздействий на окружающую среду проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- архитектурно-строительные решения, направленные на снижение шума и вибрации за счет установки турбоагрегата в  помещении с хорошей звукоизоляцией;

- выполнение фундаментов основного и вспомогательного оборудования монолитной железобетонной конструкции;

- оснащение турбины противоразгонной системой защиты от недопустимого повышения частоты вращения ротора;

- теплоизоляция поверхностей основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, выделяющих тепло;

- применение современных установок, которые не создают шумов и вибрации превышающих допустимых значений;

- покрытие цилиндров турбин, высокотемпературного оборудования и трубопроводов специальной теплоакустической напыляемой изоляцией;

- размещение оборудования в специальных ограждениях (кожухах, обшивках);

- применение шумоглушительных насадок, гибких связей (муфт), упругих прокладок, пружинных опор и подвесок на устанавливаемом  оборудовании.

- контроль уровней опасных и вредных факторов на рабочих местах с последующим принятием мер по снижению физических воздействий до ПДУ (выполнение замеров, заполнение санитарных паспортов, разработка мероприятий по устранению нарушений и их выполнение).

В результате этих мер, физические воздействия не распространятся за пределы помещений главного корпуса и промплощадки предприятия. В связи с чем негативных последствий физических воздействий проектируемого объекта после реализации проекта не будет.

На ТЭЦ-3 проведена инвентаризация источников физических воздействий [Л.35]. Контроль физических воздействий на предприятии ведется в соответствии с проведенной инвентаризацией.

Учитывая, что проектом предусмотрена  замена турбоагрегата периодичность, точки замеров физических воздействий на предприятии остаются без изменений.

В целом по предприятию с вводом в эксплуатацию проектируемого объекта увеличения уровня физических воздействий не произойдет, поскольку установка турбоагрегата ст. № 4 Т-120/130-130ПР2 осуществляется взамен морально устаревшего оборудования.

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Атмосферный воздух

В период строительно-монтажных работ по реконструкции турбоагрегата ст. № 4 ТЭЦ-3 происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферу от работы двигателей строительной и автотранспортной техники, сварочного оборудования, окрасочных работ, пересыпки пылящих материалов и т.д.

Оценка воздействия на атмосферный воздух с применением программного комплекса по расчету рассеивания показала, что максимальные приземные концентрации, создаваемые  источниками выделения в период реконструкции, по всем ингредиентам не превышают  значений 1ПДК на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Поэтому воздействие выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ является допустимым.

Эксплуатация непосредственно турбоагрегата Т-120/130-130ПР2 ст. № 4 не сопровождается выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. Увеличение расхода сжигаемого топлива на котлоагрегатах после ввода в эксплуатацию турбоагрегата учтено в действующем проекте нормативов ПДВ. Поэтому нормирование выбросов в рамках ОВОС не выполнялось.

Незначительное воздействие при эксплуатации турбоагрегата имеет место за счет сжигания нефтешламов в КЦ. Проведенные расчеты рассеивания показали, что максимальные приземные концентрации, создаваемые при сжигании нефтешламов, по всем ингредиентам не превышают значений 1ПДК на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Состояние атмосферного воздуха на границе СЗЗ ТЭЦ-3 по результатам производственного мониторинга характеризуется содержанием контролируемых загрязняющих веществ в концентрациях ниже ПДК.

Воздействие при реконструкции и эксплуатации проектируемого объекта ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на атмосферный воздух оценивается как допустимое.

# Водные ресурсы

В зоне воздействия ТЭЦ-3 отсутствуют поверхностные водоисточники. Река Иртыш удалена от промплощадки ТЭЦ-3 на расстояние 4 км.

Собственных водозаборов предприятие не имеет. Потребность в хозпитьевой и технической воде обеспечивается за счет существующих поставщиков, запитанных от р. Иртыш. Поэтому негативного влияния на качественный состав воды поверхностного водоисточника проектируемый объект не оказывает.

Система подачи воды на ТЭЦ-3 не изменяется. Учет расхода воды на предприятии ведется по показаниям существующих расходомеров.

Согласно проекту в период эксплуатации проектируемого объекта предусматривается потребление свежей технической воды на подпитку существующей оборотной системы. Оборотная вода используется на охлаждение конденсаторов турбины и вспомогательное оборудования турбоагрегата ст. № 4, при этом за счет установки генератора с воздушным охлаждением потребность в воде на охлаждение снижается.

Воздействие при реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 4 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на водные ресурсы оценивается как допустимое.

# Почвенный покров. Отходы производства и потребления.

# Проектируемый объект размещается в пределах существующего земельного отвода для ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Механические нарушения почвенного покрова, связанные со снятием почвенно-плодородного слоя не предусматриваются, так как турбоагрегат ст. № 4 находится в существующем здании турбинного цеха ТЭЦ-3.

# Реконструкция турбоагрегата ст. № 4 не приведет к изменению перечня и индексов опасности отходов ТЭЦ-3. Места временного хранения и размещения отходов остаются прежними.

Действующая организация мониторинга почв на ТЭЦ-3 соответствует нормативным требованиям. Расположение точек отбора проб почвы, периодичность отбора учитывают влияние проектируемого объекта и не требуют изменения.

Таким образом, воздействие при реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 4 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на почвенный покров оценивается как допустимое.

Физические воздействия

В районе размещения проектируемого объекта, природных и техногенных источников радиационного загрязнения нет. Радиационный фон на площадке предприятия не превышает нормы.

Шумовое воздействие при реконструкции носит непродолжительный характер и незначительно, так как кроме ДВС авто- и строительной техники других источников нет.

Устанавливаемая турбоустановка и сопутствующее оборудование являются источниками физических воздействий таких как: шум, вибрация, тепловыделения и электромагнитные излучения. Для уменьшения физических воздействий в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- применение современных установок, которые не создают шумов и вибрации превышающих допустимых значений;

- выполнение отдельных фундаментов под оборудование;

- покрытие цилиндров турбин, высокотемпературного оборудования и трубопроводов специальной теплоакустической напыляемой изоляцией;

- размещение оборудования в специальных помещениях и ограждениях (кожухах, обшивках);

- применение шумоглушительных насадок, гибких связей (муфт), упругих прокладок, пружинных опор и подвесок на устанавливаемом  оборудовании.

Физические воздействия от проектируемого объекта за счет предусмотренных мероприятий гасятся в пределах главного корпуса и  площадки предприятия.

Воздействие физических факторов при реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 4 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» оценивается как допустимое.

Недра

Проектируемый объект размещается на территории существующего предприятия. В районе расположения ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» отсутствуют запасы минеральных и сырьевых ресурсов, а также запасы подземных вод, которые могут служить источником хозпитьевого назначения крупных населенных пунктов.

Потребность в  минеральных ресурсах на период реконструкции и эксплуатации отсутствует. Заглубленные ниже отметки земли сооружения проектом не предусмотрены.

Геологических объектов культурного, научного или санитарно-оздоровительного назначения в районе размещения проектируемого объекта нет.

Воздействие на недра в период реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 4 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» отсутствует.

Животный и растительный мир

Реконструируемый турбоагрегат ст. № 4 размещается в существующем главном корпусе на освоенной ранее территории ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Влияние на флору и фауну, связанное с нарушением среды обитания наземных животных и  растительности, произошло еще в период строительства объектов ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и др. промышленных предприятий северной промзоны.

Предлагаемые проектом мероприятия по уменьшению воздействия на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвенный покров, физических факторов позволят снизить влияние реконструируемого турбоагрегата ст. № 4 на растительный и животный мир.

Воздействие на растительный и животный мир в период реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 4 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» оценивается как допустимое.

Состояние экологических систем

Экологическая система – взаимосвязанная совокупность организмов и неживой среды их обитания, взаимодействующих как единой функциональное целое.

Реконструируемый объект находится на расстоянии 3,9 км от п. Жанаул и 7,05 км от г. Павлодара. Реконструкция и эксплуатация турбоагрегата ст. № 4 не приводит к ухудшению качества атмосферного воздуха в жилой зоне города и поселка. Поэтому непосредственное воздействие на население объект не окажет.

За счет выполнения проектных природоохранных мероприятий реконструкция и эксплуатация проектируемого объекта также не окажет негативного влияния на компоненты окружающей природной среды.

Поэтому изменение состояния экологических систем в районе расположения проектируемого объекта не прогнозируется.

Воздействие на состояние экологических систем в период реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 4 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» оценивается как допустимое.

Состояние здоровья населения

Применение высокоэффективного пылеулавливающего оборудования на паровых котлоагрегатах, размещение образующихся отходов в существующих местах, соответствующих экологическим нормам, применение оборотной системы водоснабжения способствуют уменьшению воздействия на компоненты окружающей среды, а, следовательно, на здоровье населения в результате реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 4.

Проведенная ОВОС показала, что воздействие проектируемого объекта на компоненты окружающей среды оценивается как допустимое и, следовательно, негативного влияния на состояние здоровья населения г. Павлодара и п. Жанаул в период реконструкции и эксплуатации объекта не прогнозируется.

Воздействие на состояние здоровья населения в период реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 4 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  оценивается как допустимое.

Социальная сфера

Воздействие проектируемого объекта при реконструкции и эксплуатации на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвенный покров, на растительный и животный мир является допустимым, на недра – отсутствует, влияние физических факторов не выйдет за пределы промплощадки.

Реализация намечаемой деятельности приведет к росту занятости местного населения, привлеченного к работам по реконструкции, в связи с чем, положительно повлияет на его доходы и уровень жизни. Кроме того, увеличение выработки электроэнергии будет способствовать экономическому развитию региона, а применение воздухоохлаждаемого генератора – к снижению потребления свежей воды.

Проектируемый объект входит в состав действующего предприятия ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» санитарно-эпидемиологическое состояние источников водоснабжения является удовлетворительным.

Воздействие на социальную сферу в период реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 4 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»   оценивается как положительное.

9. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ И РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Проектируемый объект размещается в главном корпусе на  площадке ТЭЦ-3 в промышленной зоне,  удаленной от города Павлодара на 7,05 км, от реки Иртыш – на 4,0 км. В районе размещения объекта отсутствуют ценные природные комплексы, водозаборы, места отдыха.

Воздействия в период реконструкции и эксплуатации проектируемого объекта на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвенный покров, растительный и животный мир являются допустимыми, на недра – отсутствует, влияние физических факторов не выходит за пределы главного корпуса и промплощадки ТЭЦ-3.

Возникновение аварийных ситуаций крупного масштаба для проектируемого объекта не характерно. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на производстве могут являться: нарушения технологических процессов, противопожарных норм и правил, технические ошибки обслуживающего персонала, несоблюдение правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, стихийные бедствия и др.

Возможные аварийные ситуации предотвращаются за счет проектных мероприятий:

- установка оборудования, арматуры и трубопроводов с   техническими характеристиками, обеспечивающими безопасную эксплуатацию технологических установок, узлов, коммуникаций;

- оснащение устанавливаемого основного и вспомогательного оборудования, защитными устройствами и системами, автоматическим  управлением и регулированием, а также иными техническими средствами, предупреждающими возникновение и развитие аварийных ситуаций и повышающими безопасность эксплуатации;

- оснащение предохранительными клапанами оборудования, работающего под давлением;

- установка оборудования с оптимальными техническими характеристиками во взрывозащищенном исполнении;

- установка в производственных помещениях вытяжной вентиляции для удаления из них вредных, взрыво- и пожароопасных веществ, и т.д.

Влияние на состояние здоровья населения г. Павлодара и п. Жанаул в связи с реконструкцией и эксплуатацией турбоагрегата ст. № 4 не прогнозируется,  ухудшений социально-экономических условий жизни местного населения не произойдет.

# Проведенная оценка воздействия на окружающую среду показала, что  экологический риск и риск для здоровья населения в регионе от деятельности реконструируемого турбоагрегата ст. № 4 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не прогнозируется.

10. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1. Проектными решениями предусмотрены мероприятия по воздушному охлаждению генератора турбины, в результате чего снижается потребление воды на 1117,2 тыс.м3/год.

2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от сжигания образующихся при очистке масла нефтешламов незначительны. В связи с чем, вклад в загрязнение атмосферного воздуха  на границе санитарно защитной зоны предприятия и в жилой зоне  отсутствует.

3. При реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 4 не образуются новые виды отходов производства и потребления, в связи с чем не меняется принятая на ТЭЦ-3 система обращения с отходами.

4. Проведенная оценка воздействия на окружающую среду показала, что воздействие в период реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 4 на атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы, состояние экологических систем, на социально-экономическую среду, здоровье населения, животный и растительный мир является допустимым,  на недра отсутствует.

5.   Экологический риск и риск для здоровья населения в регионе от эксплуатации модернизированного турбоагрегата ст. № 4 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» отсутствуют.

11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс Республики Казахстан, 2007.

- Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации, утвержденная приказом МООС РК от 28.06.2007 №204-п.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные постановлением Правительства РК от 17 января 2012 года № 93.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные Постановлением правительства РК от 18 января 2012 года № 104.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», утвержденные Постановлением Правительства РК от 25 января 2012 года №168.

- РНД 211.2.01.01-97. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, Астана, 2004.

- Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных. Приложение № 4, приказ № 100-п.

- Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу различными предприятиями. Минэкобиоресурсов. г. Алматы, 1996.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение № 3 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004, Астана, 2004.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004, Астана, 2004.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004, Астана, 2004.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта. Приложение № 21 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

- РНД 211.2.02.06-2004 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов), Астана, 2004.

- СН  РК 4.01-02-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений, Астана. 2011.

- Методика разработки проектов нормативов  предельного размещения отходов производства и потребления, утвержденная приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

- Классификатор отходов,  утвержденный   приказом   МООС  РК  от 31.05.2007г. № 169-п.

- СН РК 1.04-15-2002. Полигоны для твердых бытовых отходов, Астана, 2002.

- СНиП РК 1.04-14-2003. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

- Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих почву. Утверждены совместным приказом Минздрава РК и МООС РК, январь 2004 г.

- Среднее содержание элементов в земной коре. под ред. Виноградова А.П., М., 1962.

- Справочник по физике и технике. под ред. А.С. Енохович. М., 1989.

- СНиП 2.04.01-2010. Строительная климатология.

- Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Астана, 2009.

- Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды РК за 2014 год. Департамент экологического мониторинга РГП «Казгидромет». Астана, 2014.

- РНД 03.1.0.3.01-96. «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом МООС РК № 110-Ө от 16 апреля 2012 года.

- Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу для ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». ТОО фирма «Экосистема», Павлодар,2014.

- Проект нормативов размещения отходов производства и потребления для ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», ТОО фирма «Экосистема», Павлодар, 2014.

- Программа производственного экологического контроля на период 2012-2014 годы. АО «Павлодарэнерго», Павлодар, 2012.

- Справочник техника-дорожника. Основные технические характеристики автогудронаторов. М., 1978.

- Отчет 2ТП-водхоз по ТЭЦ-3 за 2014 год.

- Инвентаризация источников физических воздействий ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 2008 г.

- ГОСТ-9972-74. Масла турбинные с присадками. Технические условия.

- ТУ 34-38-10217-81. Установка маслоочистительная ПСМ 2-4.