АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

к  рабочему проекту

«Павлодарская ТЭЦ-3. Строительство площадки для временного хранения металлолома»

Стадия: РАЗДЕЛ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

Директор

ТОО фирма "Экосистема"				        Баранкина Н.П.

г. Павлодар, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о предприятии | 6 |
| 2 | Проектные решения по строительству площадки временного хранения металлолома | 7 |
| 3 | Воздействие проектируемого объекта на земельные ресурсы, почвы. Отходы производства и потребления | 9 |
|  | 3.1. Состояние почвенного покрова, естественного ландшафта. Генплан объекта. | 9 |
|  | 3.2. Инженерно-геологические условия | 9 |
|  | 3.3. Отходы производства и потребления | 9 |
|  | 3.4 Мероприятия, предусмотренные для предотвращения (снижения) воздействия на почвенный покров | 16 |
|  | 3.5. Организация экологического мониторинга почв | 16 |
| 4 | Воздействие предприятия на водные ресурсы | 17 |
|  | 4.1. Водопотребление. Водоотведение. | 17 |
|  | 4.2. Источники воздействия предприятия на поверхностные и подземные воды. Водоохранные мероприятия | 18 |
|  | 4.3. Организация экологического мониторинга поверхностных и подземных вод | 18 |
| 5 | Воздействие объекта на атмосферный воздух | 18 |
|  | 5.1. Краткая характеристика природно-климатических условий района расположения объекта | 18 |
|  | 5.2. Сведения о состоянии атмосферного воздуха в районе расположения проектируемого объекта | 20 |
|  | 5.3. Источники химического загрязнения атмосферного воздуха | 21 |
|  | 5.4. Обоснование исходных данных для расчета эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу | 23 |
|  | 5.5. Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу при проведении СМР | 23 |
|  | 5.6. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере | 41 |
|  | 5.7. Нормативы эмиссий на период СМР | 44 |
|  | 5.8. Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны проектируемого объекта | 48 |
|  | 5.9.Специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух на период строительства | 49 |
|  | 6.0. Организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха | 49 |
| 6 | Физические воздействия проектируемого объекта | 50 |
|  | 6.1. Источники возможных физических воздействий на окружающую среду | 50 |
| 7 | Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды | 50 |
| 8 | Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения от проектируемого объекта | 53 |
| 9 | Список использованных источников | 55 |

Приложения

- Правоустанавливающие документы.

- Ситуационная карта-схема района расположения предприятия.

- План территории строительства площадки для временного хранения металлолома.

- Дополнительные исходные данные для разработки ОВОС.

- Копия лицензии ТОО фирма "Экосистема" на природоохранное проектирование и нормирование.

- Копия лицензии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на природоохранное проектирование и нормирование.

- Заявление об экологических последствиях.

- Параметры существующих источников выбросов загрязняющих веществ в атмосфере ТЭЦ-3.

- Распечатки расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на период строительно-монтажных работ.

- Выкопировка из газеты.

# ВВЕДЕНИЕ

Раздел "Охрана окружающей среды" к рабочему проекту «Павлодарская ТЭЦ-3. Строительство площадки для временного хранения металлолома» разработан как процедура ОВОС в соответствии с "Инструкцией по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации", утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды от 28.06.2007 г. № 204-п.

Раздел как процедура ОВОС обязателен для проектной документации, выполняемой при одностадийном проектировании.

# Содержание и состав раздела определялись требованиями вышеуказанной инструкции с учетом расположения, категории опасности предприятия, масштабности и значимости проектируемого объекта.

# Объем изложения достаточен для анализа принятых решений с целью обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта строительства.

# Для разработки раздела по оценке воздействия объекта на окружающую среду использовались следующие нормативные документы:

# Экологический Кодекс Республики Казахстан;

# Нормативно-методическая документация по охране окружающей среды, действующая на территории Республики Казахстан.

# Материалы ОВОС оформлены в виде документа, уровень разработки которого соответствует стадии проектирования, а именно: в виде раздела "Охрана окружающей среды", что не противоречит требованиям приложения 2 к "Инструкции…".

# Уровень ответственности сооружения – III (пониженный, технически несложный) согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» от 28 февраля 2015 года №165. Согласно закону РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 19.07.2001 г. №242-II с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.10.2015 г. гл. 9-1, ст. 64-1, п. 4 проектно-сметная документация для проектируемого сооружения обязательной экспертизе не подлежит.

# При разработке раздела использованы:

- Рабочий проект «Павлодарская ТЭЦ-3. Строительство площадки для временного хранения металлолома», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», г. Павлодар, 2016 г.

В составе раздела представлено заявление об экологических последствиях строительства площадки для временного хранения металлолома, которое выполнено в соответствии с требованиями п. 34 «Инструкции по проведению оценки воздействия».

Заявление об экологических последствиях приведено в приложении 7.

Разработчик раздела ОВОС – ТОО фирма "Экосистема", имеющее лицензию № 01178Р от 17.01.2008 г., выданную Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды (приложение 5).

Основанием для проведения работы является договор между ТОО фирма "Экосистема" и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Адрес разработчика:

г. Павлодар, ул. Крупской, 71/Б, офис 309, тел. 51-06-24.

Список исполнителей:

Руководитель проекта:

### Директор

ТОО фирма "Экосистема" 					Баранкина Н.П.

Ответственный исполнитель:

Специалист							Трифонова Е.В.

1. Общие сведения О ПРЕДПРИЯТИИ

Заказчик рабочего проекта «Павлодарская ТЭЦ-3. Строительство площадки для временного хранения металлолома» – АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Реквизиты предприятия:

Наименование: Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Адрес: 	Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Тел./факс: 87182-39-95-06, 87182-32-97-88

БИН        020640000163

ИИК 	 KZ979420022030000249 АО «Эксимбанк Казахстан», г. Алматы

БИК        EXKAKZKA.

Проектируемый объект расположен в Северном промышленном районе г. Павлодара, с южной стороны от основной промышленной площадки ТЭЦ-3, на расстоянии 235,3 метра, на земельном участке, с целевым назначением – для размещения и обслуживания открытого склада оборудования.

На проектируемом объекте: «Павлодарская ТЭЦ-3. Строительство площадки для временного хранения металлолома» воздействие на окружающую среду прогнозируется только на период строительно-монтажных работ. В процессе эксплуатации площадки выбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

Вид работ в рамках реализации проекта, согласно Приложения 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237 не классифицируется. Санитарно-защитная зона не устанавливается. В связи с этим, руководствуясь п. 1-1 ст. 40 Экологического Кодекса, работы по строительству площадки для временного хранения металлолома по значимости и полноте оценки относятся к IV категории.

Ситуационная карта-схема района расположения проектируемого объекта приведена в приложении 2.

Селитебная зона от проектируемого объекта расположена на расстоянии более 4000 метров.

2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

по строительству площадки для временного хранения металлолома

В рабочем проекте «Павлодарская ТЭЦ-3. Строительство площадки…» выполнено устройство площадки для временного хранения металлолома площадью 1637,0 м2.

В основе проекта заложен комплекс работ по формированию и подготовке территории для устройства площадки для временного хранения металлолома и включает следующие виды работ:

- разработка грунта;

- планировка площадей;

- погрузка, транспортировка, разгрузка грунта;

- уплотнение грунта;

- устройство щебеночного основания под фундаменты;

- устройство ж/бетонных фундаментов;

- устройство гидроизоляции поверхности, проектируемой площадки;

- устройство водосборного лотка;

- монтаж конструкций выгреба.

Архитектурно-строительные решения

Проектируемый объект расположен в Северном промрайоне г. Павлодара с южной стороны от основной промышленной площадки ТЭЦ-3, на расстоянии 235,3 метра.

Строительство площадки для временного хранения металлолома предусмотрено на участке земли площадью 3,5962 га, согласно акту на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды). Площадь застройки составляет 1695,0 м2.

Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей, сечением через 0,1 м. За отметку 0,00 принята отметка 132,11 м.

Покрытие площадки предусмотрено монолитное, из бетона класса В25, армированное арматурными сетками. По периметру площадка ограждена бортовым камнем БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91.

Территория площадки обнесена ограждением высотой 2,0 м из металлической сетки с распашными воротами. Несущие конструкции ограждения: стойки - металлические трубы, металлические рамы для крепления сетки, монолитный фундамент под стойки.

Подъезд пути к площадке осуществляется с основной автодороги по западной стороне, с поворотом на 90 0С на второстепенный проезд.

### Для сбора и отвода поверхностных стоков с площадки предусмотрен уклон полотна площадки в направлении ж.б. лотка в приемный резервуар (выгреб) с последующим вывозом специализированными машинами, по мере наполнения, в систему ГЗУ ТЭЦ-3.

### Конструкция выгреба – металлическая труба с антикоррозийной защитой внутренних и наружных поверхностей. Выгреб монтируется на щебеночной подготовке. Лоток для отвода стоков – монолитный  железобетонный.

### Принятая в документации защита стальных конструкций, а также наружных и внутренних поверхностей выгреба от коррозии выполнена в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004. Применённые защитные средства выбраны в зависимости от степени агрессивности и других свойств среды.

Освидетельствованию актами подлежат следующие виды работ:

### - антикоррозийная защита металлических конструкций, в том числе мест сварки – визуальный контроль;

### - болтовые и сварные соединения металлоконструкций – визуальный контроль.

Антикоррозийную защиту наружных поверхностей выгреба, несоприкасающихся с грунтом выполнить из грунтовки ГФ-021 в один слой и эмали ПФ-115 в два слоя.

### Антикоррозийную защиту внутренних поверхностей выгреба выполнить нанесением лакокрасочного материала – эмали ХС-5132 в три слоя.

Потребность в топливе, воде, электрической и тепловой энергии

Строительство площадки для временного хранения металлолома не связано с потреблением топлива, электрической и тепловой энергии.

Потребность в воде заключается только на период СМР в объеме 9,2 м3 технической воды, для уплотнения грунта.

3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОЧВЫ.

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

3.1. Состояние почвенного покрова, естественного ландшафта.

Генплан объекта

Проектируемый объект – «Строительство площадки для временного хранения металлолома» расположен в Северном промышленном районе г. Павлодара, с северной стороны от него расположена основная промышленная площадка ТЭЦ-3, с восточной стороны примыкает территория ТОО «Автосервис Жылдам», в южном направлении находятся производственные предприятия.

Строительство площадки временного хранения металлолома по настоящему проекту планируется на участке земли площадью 3,5962 га, согласно акту на право временного возмездного землепользования (аренды) (приложение 1). Земельный участок используется по его производственному назначению.

Срезанный почвенно-плодородный слой (грунт группы 1) в количестве 517,2 тонны вывозится и хранится на площадке для временного хранения на золоотвале ТЭЦ-3, для последующего использования на собственные нужды.

3.2. Инженерно-геологические условия

Рельеф местности проектируемой площадки равнинный.

Геологический разрез до глубины 12,0 м представлен следующими номенклатурными видами грунтов:

ИГЭ-1 – 0,0-0,3 м Почвенно-растительный слой, супесь слабогумусированная.

ИГЭ-2 – 0,2-4,4 м Супесь светло-коричневая с прослойками суглинка и пятнами карбонатов, твердая.

ИГЭ-3 – 4,4-7,8 м Песок желтый средней крупности, средней плотности, маловлажный. В интервале 5,8-6,1 м прослой суглинка коричневого полутвердого.

ИГЭ-4 – 7,8-12,0 м Глина светло-серая с пятнами ожелезнения полутвердая с глубины 10,0 м тугопластичная.

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием двух водоносных горизонтов. Грунтовые воды вскрыты на глубине 4,9-5,1 м. Сезонный подъем уровня +0,7 м. Питание грунтовых вод осуществляется за счет атмосферных осадков.

3.3. Отходы производства и потребления

Отходами являются остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью. В результате производственной деятельности образуются отходы производства, отходы потребления и технологические потери.

Отходы производства и отходы потребления согласно ГОСТ 30772-2001 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами" подразделяются на отходы неиспользуемые и отходы используемые (вторичное сырье).

Отходами производства называются остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Отходами потребления называют остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.

Используемые отходы – отходы, которые используют в народном хозяйстве в качестве сырья (полуфабриката) или добавки к нему, для выработки вторичной продукции или топлива – как на самом производстве, где образуются отходы, так и за его пределами.

Неиспользуемые отходы – отходы, которые в настоящее время не могут быть использованы либо их использование экономически, экологически и социально нецелесообразно. Неиспользуемые отходы подлежат складированию, захоронению.

Используемые отходы (вторичное сырье) утилизируются следующим путем:

- сдача заготовительным организациям;

- переработка на предприятии-производителе;

- переработка на предприятиях своей отрасли;

- переработка на предприятиях других отраслей.

Совокупность отходов производства и потребления, которые могут быть использованы в качестве сырья для выпуска полезной продукции, называются вторичными материальными ресурсами.

Классификация отходов ведется на основании измеряемых и документируемых свойств, обусловливающих возможность того, что в определенных условиях содержащиеся в составе отходов вещества, обладающие одним из опасных свойств, представляют непосредственную или потенциальную опасность для здоровья людей и окружающей среды как самостоятельно, так и при вступлении в контакт с другими веществами и отходами.

Опасными отходами являются те, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью и т.д.) или содержащие возбудителей инфекционных болезней.

В соответствии с Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением для целей транспортировки, утилизации, хранения и захоронения устанавливаются три уровня опасности отходов:

- Зеленый – индекс G;

- Янтарный – индекс А;

- Красный – индекс R.

В период СМР образуются остатки и огарки сварочных электродов, загрязненные материалы красками (тара ЛКМ, кисти, валики, ветошь).

Коммунальные отходы и отходы от спецодежды учитываются в действующем проекте НРО ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», так как строительные работы ведутся персоналом строительного цеха ТЭЦ-3.

Других видов отходов за период СМР не образуется.

На период строительства образуются следующие виды и объемы отходов:

Остатки и огарки сварочных электродов. Образуются при сварочных работах.

По исходным данным расход электродов на период строительно- монтажных работ составляет 0,228 тонн (РП, лист 12) [8].

Количество отходов от сварки составляет:

N= 0,228 х 0,015 = 0,00342 тонн.

где: 	0,228 – расход электродов, т/год (РП, лист 12);

0,015 – остаток электрода от массы [11].

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, непожароопасные, не способны взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом и другими веществами.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, токсичных веществ не содержат, загрязняющие вещества могут появиться при длительном хранении на открытой площадке (продукты коррозии).

По уровню опасности остатки и огарки сварочных электродов относятся к "зеленому" с индексом G и имеют код N 120299//Q10//WS//С10+С34//Н8//D5//А171 //GА090 [7].

Остатки и огарки сварочных электродов собираются в специально установленный металлический контейнер. Учет и контроль за образованием отходов производится ответственным персоналом, выполняющим данную работу.

Вывоз отходов осуществляется совместно с аналогичными отходами ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по договору на специализированные накопители отходов.

Загрязненные материалы ЛКМ (упаковочная тара из-под лакокрасочных материалов, кисти, валики, ветошь загрязненная ЛКМ) образуются в результате расстраивания лакокрасочных материалов, выполнения окрасочных работ. Объемы лакокрасочных материалов приняты по ведомости материалов РП лист 12 [8].

Доставка и хранение эмали ПФ-115 – 9,4 кг осуществляется в жестяных банках по 2,5 кг, грунтовки ГФ-021- 106,0 кг в жестяных бочках по 50 кг, эмали ХС-5132 – 8,3 кг в жестяных банках по 10 кг, эмали ХВ-124 – 428,0 кг в жестяных бочках по 100 кг.

Битумно-минеральная мастика в количестве 43 кг, битумная грунтовка в количестве 317,0 кг, битумно-резиновая мастика в количестве 98,6 кг поступают в жестяных бочках по 20 кг.

Лакокрасочные работы выполняются кистью и валиками. Расход кистей составляет 15 шт. или 1,2 кг, валиков 25 шт. или 2 кг (ПЗ, л. 5) [8].

Для обтирки рук используется ветошь в количестве 10 кг (ПЗ, л. 5) [8].

Норма образования отхода определяется по формуле п. 2.35. [11]:

N= (M×n) + (Mк×α), т/год

где:	М – масса тары, т;

n – количество тары, шт.;

Мк – масса краски в таре, т;

α – содержание остатков краски в таре в долях от Мк (0,01- 0,05).

| Наименование ЛКМ | М, т | n | Мк, т | α | N, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка ГФ-021 | 0,005 | 2 | 0,0500 | 0,01 | 0,0105 |
| Битумная грунтовка | 0,003 | 16 | 0,0200 | 0,01 | 0,0482 |
| Битумно-минеральная мастика | 0,003 | 2 | 0,0200 | 0,01 | 0,0062 |
| Битумно-резиновая мастика | 0,003 | 5 | 0,0200 | 0,01 | 0,0152 |
| Эмаль ХВ-124 | 0,006 | 4 | 0,1000 | 0,01 | 0,0250 |
| Эмаль ПФ-115 | 0,0003 | 4 | 0,0025 | 0,01 | 0,0012 |
| Эмаль ХС-5132 | 0,001 | 1 | 0,0100 | 0,01 | 0,0011 |
| Кисти |  |  |  |  | 0,0012 |
| Валики |  |  |  |  | 0,002 |
| Ветошь |  |  |  |  | 0,01 |
| Итого: | 0,1206 |

По агрегатному состоянию отходы - загрязненная упаковочная тара из-под лакокрасочных материалов, кисти, валики, ветошь - твердые, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, непожароопасные, не способны взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом и другими веществами, коррозионноопасные. По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, токсичных веществ не содержат.

Загрязненная упаковочная тара из-под лакокрасочных материалов, кисти, валики, ветошь собираются в специально установленный металлический контейнер. Затем совместно с аналогичными отходами    ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вывозятся по договору на специализированные накопители отходов (приложение 4).

По уровню опасности отходы относятся к «янтарному» с индексом А и имеют код N 150205// Q5//W S// С10+С81// Н8// D5//А171// AD070 [7].

Отходы на период эксплуатации.

Эксплуатация площадки для временного хранения металлолома не связана с образованием отходов производства, в этой связи образование новых или дополнительных отходов не прогнозируется. Бытовые отходы в данном проекте не определяются, так как обслуживание площадки для временного хранения металлолома осуществляется персоналом ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и учтены в действующем проекте НРО [16].

Данные по отходам, образованных при СМР, проектируемого объекта приведены в таблицах 3.1., 3.2.

Данные об объемах, составе, видах отходов производства объекта строительства на период СМР

Таблица 3.1.

| Цех, установка, сооружение | Узел технологической схемы, где получается отход, наименование отходов | Количество отходов, тонн | Физическое состояние (твердые, жидкие, пастообразные) | Химическое загрязнение, уровень опасности | Периодичность (режим подачи отходов) | Способ хранения отходов | Способ утилизации или предприятие, на которое передаются отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период строительства |
| Территория строительства площадки для временного хранения металлолома | Площадка СМР. Остатки и огарки сварочных электродов | 0,00342 | твердые, нерастворимые, непожароопасные | оксиды Fe, Mn, Cr, F GА090 | по мере образования | Металлический контейнер | Передача на специализированный полигон |
| Территория строительства площадки для временного хранения металлолома | Площадка СМР. Загрязненные материалы ЛКМ (упаковочная тара из-под лакокрасочных материалов, кисти, валики, ветошь загрязненная ЛКМ) | 0,1206 | Твердые, нерастворимые, пожароопасные | Оксиды Fe, уайт-спирит, циклич. углеводороды, бутилацетат , поливинилхлорид, AD070 | по мере накопления | Металлический контейнер | Передача на специализированный полигон |

Нормативы размещения отходов производства и потребления в период строительно-монтажных работ

Таблица 3.2.

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего: | 0,12402 | 0 | 0,12402 |
| в т.ч. отходы производства | 0,12402 | 0 | 0,12402 |
| отходы потребления | 0 | 0 | 0 |
| Янтарный уровень опасности |
| Загрязненные материалы ЛКМ (упаковочная тара из-под лакокрасочных материалов, кисти, валики, ветошь загрязненная ЛКМ) | 0,1206 | 0 | 0,1206 |
| Зеленый уровень опасности |
| Остатки и огарки сварочных электродов | 0,00342 | 0 | 0,00342 |

3.4 Мероприятия, предусмотренные для предотвращения (снижения)

воздействия на почвенный покров

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова отходами на период проведения СМР предусмотрены следующие мероприятия:

- Сбор отходов образующихся в процессе строительно-монтажных работ осуществлять в специальные контейнеры, на отведенной в месте работ площадке.

- Регулярная уборка площадки строительства.

- Использование техники в исправном состоянии.

На период эксплуатации площадки временного хранения металлолома производственных отходов не образуется, а управление отходами образованными персоналом ТЭЦ-3 по обслуживанию площадки временного хранения металлолома предусмотрено действующим проектом НРО ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и программой управления отходами.

3.5. Организация экологического мониторинга почв

В связи с отсутствием воздействия проектируемого объекта на почву организация мониторинга почв не предусматривается.

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

4.1. Водопотребление. Водоотведение

Водопотребление

Период строительно-монтажных работ.

На период СМР для уплотнения грунта при формировании полотна используется техническая вода в объеме 9,2 м3. Увлажнение грунта осуществляется поливомоечной машиной.

Источником водоснабжения технической воды являются существующие сети технического водопровода Павлодарской ТЭЦ-3.

Водопотребление на хозбытовые нужды остаётся без изменений, так как строительно-монтажные работы ведутся существующим персоналом строительного цеха ТЭЦ-3.

Период эксплуатации.

Водопотребление на хозбытовые нужды остаётся без изменений. Обслуживание площадки осуществляется существующим персоналом ТЭЦ-3.

Водоотведение.

Водоотведение осуществляется только в период эксплуатации так, как строительно-монтажные работы ведутся существующим персоналом строительного цеха ТЭЦ-3.

Период эксплуатации.

Поверхностный сток с площадки для временного хранения металлолома отводится с территории водосбора площадью 0,1637 га. Отведение сточных вод осуществляется посредством железобетонных лотков в выгреб.

Расчет среднечасовых объемов поверхностных вод представлен в пояснительной записке на листе 4 [8] и приведен ниже:

Часовой объем дождевых вод (Wд), в м3, определяется по формуле:

Wд = 10 × hд × Д × F = 10 × 2,1 × 0,95 × 0,1637 = 3,3 м3/ч,

где  	F- расчетная площадь стока, в га;

hд – слой осадков по данным «Казгидромета», hд = 50,7/24 =2,1 мм в час [8];

Д – общий коэффициент стока дождевых вод равный 0,95.

Запроектированный выгреб объемом 2,0 м3, а также лоток объемом 5,6 м3 позволяют недопустить переполнения приемных емкостей при  максимуме осадков.

Вывоз поверхностных стоков по мере накопления выгреба производится специализированными машинами в систему ГЗУ ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

4.2. Источники воздействия предприятия на поверхностные

и подземные воды. Водоохранные мероприятия.

В районе расположения проектируемого объекта источники поверхностных водных объектов отсутствуют.

Источниками загрязнения поверхностного стока на проектируемом объекте могут быть места хранения отходов. В целях предупреждения воздействия и снижения загрязнения поверхностных и подземных вод, выполняются мероприятия по правильному хранению и своевременному вывозу отходов по мере образования, а также уборке от мусора прилегающей территории.

Для предотвращения загрязнения поверхностного стока от вымывания загрязняющих веществ в подземные воды при складировании металлолома в конструкции твердого покрытия площадки предусмотрено заложение гидроизоляционного материала (пленка полиэтиленовая толщ 200 мкр).

Дополнительных мероприятий для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод не требуется.

4.3. Организация экологического мониторинга поверхностных и подземных вод

В данной работе организация мониторинга поверхностных и подземных вод не предусматривается так, как источниками водоснабжения на период СМР и эксплуатации площадки для временного хранения металлолома являются существующие водопроводные сети ТЭЦ-3, не требуется забор и использование воды из поверхностных водоисточников.

Отвод сточных вод осуществляется в существующие сети канализации и систему ГЗУ ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», сброс в поверхностные источники  не предусматривается.

5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

5.1. Краткая характеристика природно-климатических

условий района расположения объекта

Климат района расположения проектируемого объекта резко континентальный, характерны недостаточное и неустойчивое по годам количество атмосферных осадков с летним их максимумом, низкие температуры воздуха зимой при сильных ветрах и недостаточно мощном снежном покрове, поздние весенние и ранние осенние заморозки, значительные колебания температуры в течение года.

По данным многолетних исследований среднегодовая температура оценивается в +2,20С, среднемноголетняя температура самого холодного месяца (январь) –230С, среднемноголетняя температура самого жаркого месяца (июль) +28,30С.

Район размещения предприятия относится к недостаточно обеспеченному атмосферными осадками, среднее количество осадков за год составляет 278 мм. Вероятность влажных лет в многолетнем цикле составляет менее 5%, слабо засушливых – 5%, засушливых – 10%, очень засушливых – 45%, сухих – 35%.

Наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы с высокими положительными температурами, с апреля по октябрь выпадает 76% осадков.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладающими являются ветры западного, юго-западного и южного направлений. Сезонная смена преобладающих направлений ветра на противоположные – одна из основных особенностей климата.

Среднемноголетняя скорость ветра составляет 4,5 м/с. Наиболее высокая скорость ветра наблюдается в весеннее время (до 6,0 м/с). Часто сила ветра превышает 15-20 м/с.

В теплый период года сокращается повторяемость ветров с южной составляющей и в значительной степени увеличивается повторяемость ветров с северной составляющей. Так, летом наибольшую повторяемость имеют северо-западные ветры, но и велика повторяемость северных и северо-восточных ветров.

Основные метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие процесс рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, приняты по данным ДГП «Павлодарский центр гидрометеорологии», представлены в таблице 5.1.

Метеорологические характеристики и коэффициенты,

определяющие процесс рассеивания загрязняющих веществ

в атмосферном воздухе

Таблица 5.1

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | 200 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июля), Т 0С | + 28,3 |
| Средняя месячная минимальная температура воздуха самого холодного месяца (января), Т 0С | – 23,0 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 9 |
| СВ | 6 |
| В | 9 |
| ЮВ | 10 |
| Ю | 20 |
| ЮЗ | 16 |
| З | 17 |
| СЗ | 13 |
| Штиль | 10 |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой (по многолетним данным) составляет 5 %, м/с | 5,9 |

Рельеф прилегающей территории равнинный с элементами микрорельефа, образованными в процессе хозяйственной деятельности человека. Перепад высот отметок земли незначительный и не оказывающий влияния на характер рассеивания в атмосфере загрязняющих веществ.

5.2. Сведения о состоянии атмосферного воздуха

в районе расположения проектируемого объекта

Загрязнение атмосферного воздуха в г. Павлодаре формируется в основном за счет выбросов промышленных предприятий и автотранспорта. Определенный вклад могут внести также золоотвалы, накопители отходов, карьеры и т.д.

Деятельность промышленных предприятий региона сопровождается негативным воздействием на атмосферный воздух.

В г. Павлодаре зарегистрировано 116 предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

К наиболее крупным промышленным предприятиям города относятся: АО "Алюминий Казахстана" (ПАЗ и ТЭЦ-1), ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ПФ ТОО "Кастинг", ТОО "KSP STEEL", АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3).

На состояние атмосферного воздуха в районе размещения площадки временного накопления металлолома могут влиять: ТЭЦ-3, ПФ ТОО "Кастинг", ТОО "KSP STEEL", и др.

В атмосферный воздух города Павлодара выбрасываются: пыль, серы диоксид, углерода оксид, азота (IV) оксид, сероводород, зола мазутная, углеводороды, алюминия оксид, азота (II) оксид и др.

ДГП "Павлодарский центр гидрометеорологии" ведет постоянное наблюдение за содержанием в атмосферном воздухе города на двух стационарных постах №1 и №2 следующих веществ: пыли, серы диоксида, углерода оксида, азота (IV) оксида, фенола, сероводорода.

В таблице 5.2. представлены фоновые концентрации в районе расположения проектируемого объекта за период с 01 января 2011 по 31 декабря 2015 г. по стационарному посту № 2 (приложение 4).

Таблица 5.2

| Примесь | № поста | Сф | Штиль 0-2 м/с | Север | Восток | Юг | Запад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диоксид серы | 2 | 0,0103 | 0,0107 | 0,0103 | 0,0100 | 0,0103 | 0,0087 |
| Оксид углерода | 2 | 4,4903 | 4,8123 | 3,9693 | 4,5013 | 3,9882 | 4,2049 |
| Азот (IV) оксид | 2 | 0,0437 | 0,0488 | 0,0361 | 0,0536 | 0,0379 | 0,0259 |
| Взвешенные вещества (пыль) | 2 | 0,6300 | 0,6188 | 0,6897 | 0,7738 | 0,6160 | 0,5537 |

5.3. Источники химического загрязнения атмосферного воздуха

На проектируемом объекте «Павлодарская ТЭЦ-3. Строительство площадки для временного хранения металлолома» воздействие на окружающую среду прогнозируется только на период строительно-монтажных работ. В процессе эксплуатации площадки выбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

# Загрязнение воздушного бассейна в период СМР обусловлено работой строительной техники и применением электросварки, газовой резки и окрасочных работ.

# С помощью автотранспортной техники осуществляется планировка территории для устройства площадки, подвоз материалов, готового бетона на площадку СМР.

Всего в период строительных работ насчитывается один неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу № 6100.

Начало проведения СМР – 2016 г. и будет зависеть от плана финансирования.

Продолжительность  проведения СМР – 132 дня.

На площадке проведения СМР используется следующая строительная техника (ПЗ, лист 5) [8]:

| Наименование автотранспорта | Коли-чество, ед. | Время работы, часы/ за период строительства | Характе-ристика (грузо-подъемность), тонн/л.с. | Марка топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поливомоечная машина | 1 | 24 | 5 т | бензин |
| Автокран | 1 | 45 | 50 т | дизтопливо |
| ММЗ-ЗиЛ | 1 | 168 | 5 т | бензин |
| УАЗ-2206 | 1 | 168 | 0,5 т | бензин |
| «Миксер-бетоновоз» | 1 | 41 | 15 т | дизтопливо |
| Бульдозер | 1 | 24 | 5 т | дизтопливо |
| Экскаватор | 1 | 12 | 0,5 м3 | дизтопливо |

Для монтажных работ металлоконструкций используется 1 пост сварки с электродами марки МР-3, время сварочных работ 78 часов и 1 пост газовой резки, время работы 42 часа. Толщина разрезаемого металла до 10 мм (ПЗ, лист 5) [8].

Контроль сварных швов определяется визуальным  методом.

Проводятся окрасочные работы. Время окрасочных и сушильных работ составляет – 265 часов (ПЗ, лист 5) [8].

Метод окраски – вручную. Применяемый лакокрасочный материал приведен в таблице:

| Применяемый лакокрасочный материал, марка | Количество лакокрасочного материала, тонн |
| --- | --- |
| Грунтовка глифталевая ГФ-021 | 0,106 |
| Эмаль пентофталевая ПФ-115 | 0,0094 |
| Эмаль ХС-5132 | 0,0083 |
| Эмаль ХВ-124 | 0,428 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

на период СМР

Таблица 5.3.

| Код | Наименование вещества | ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | М.р. | Ср.сут. | ОБУВ |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды | – | 0,04 | – | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения в пересчете на оксид марганца IV | 0,01 | 0,001 | – | 2 |
| 0301 | Азот (IV) оксид | 0,2 | 0,04 | – | 2 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 | – | 3 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,15 | 0,05 | – | 3 |
| 0330 | Серы диоксид | 0,5 | 0,05 | – | 3 |
| 0337 | Углерода оксид | 5 | 3 | – | 4 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения (Гидрофторид) | 0,02 | 0,005 | – | 2 |
| 2704 | Бензин | 5 | 1,5 | – | 4 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния SiО2 70- 20% | 0,3 | 0,1 | – | 3 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния SiО2 менее 20% | 0,5 | 0,15 | – | 3 |
| 0616 | Ксилол | 0,2 | – | – | 3 |
| 0621 | Толуол | 0,6 | – | – | 3 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,1 | – | – | 4 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,35 | – | – | 4 |
| 1411 | Циклогексанон | 0,04 | – | – | 3 |
| 2732 | Керосин | – | – | 1,2 | – |
| 2752 | Уайт-спирит | – | – | 1,0 | – |

5.4. Обоснование исходных данных для расчета эмиссий

загрязняющих веществ в атмосферу

# Количественный состав выделяющихся вредных веществ определён расчетным путем по действующим в Республике Казахстан методическим документам с использованием рабочего проекта «Павлодарская ТЭЦ-3. Строительство площадки для временного хранения металлолома», выполненный АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 2016 году.

5.5. Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу при проведении СМР

Ориентировочный срок проведения СМР – 2016 г. Продолжительность проведения СМР - 132 дня (ПЗ, лист 5) [8].

Загрязнение воздушного бассейна в период строительно-монтажных работ обусловлено работой автотранспортной техники, применением электросварки и газорезки, окрасочных работ.

Неорганизованный источник № 6100

Площадка строительно-монтажных работ

На проектируемом объекте используются (ПЗ, лист 5) [8]:

- поливомоечная машина (1ед.), бензиновая, грузоподъемность – 5 т,  время работы – 24 часа;

- автокран (1ед.), дизельный, грузоподъемность – 50 т,  время работы – 45 часов;

- самосвал ММЗ-ЗиЛ (1ед.), бензиновый, грузоподъемность – 5 т,  время работы – 168 часов;

- УАЗ-2206 (1ед.), бензиновый, грузоподъемность – 0,5 т,  время работы – 168 часов;

- миксер-бетоновоз (1ед.), дизельный, время работы – 41 час;

- бульдозер (1ед.), дизельный, грузоподъемность – 5 т, время работы – 24 часа;

- экскаватор (1ед.), дизельный, грузоподъемность – 0,5 м3,  время работы – 12 часов;

1. Погрузо-разгрузочные работы

Разработка грунта при СМР осуществляется бульдозером. Объем срезанного грунта составляет 818,04 тонн., в том числе 571,2 тонна – грунт 1 группы (ППС), 246,84 тонн – грунт 2 группы.

Разгрузка и временное хранение грунта осуществляется на площадке для временного хранения грунта 1 и 2 группы на золоотвале ТЭЦ-3, для последующего использования на собственные нужды.

Погрузка грунта в автосамосвал будет осуществляться одноковшовым экскаватором с ёмкостью ковша 0,5 м3, производительностью 64 т/час.

При погрузке срезанного грунта в автосамосвалы выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния SiО2  70 - 20%.

При СМР используется щебень фракции 20-40 мм в количестве 173,8 м3 (486,64 т при ρ = 2,8 т/м3 ). При разгрузке щебня из автосамосвалов выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния SiО2 менее 20% (2909).

Также при СМР используется песок – в количестве 3,74 м3 (9,724 т при ρ = 2,6 т/м3), по таблице 3.1.1 [13], выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния SiО2 70- 20% (2908). Производительность разгрузки песка из автосамосвала 30 т/час.

Погрузка грунта в автосамосвал  с площадки для временного хранения грунта на золоотвале для обратной засыпки будет осуществляться одноковшовым экскаватором с ёмкостью ковша 0,5 м3, производительностью 64 т/час.

Объем грунта необходимый для обратной засыпки составляет 121,89 тонн.

Валовое выделение пыли при погрузочно-разгрузочных работах определяется по формуле 3.1.1 [13]:

Мсек = k1 х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gчас х 106 х (1-η)/3600, г/с

Мгод = k1 х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gгод х (1-η), т/год

где:	GГОД – годовое количество пересыпаемого материала, т/год;

GЧ – производительность узла пересыпки, т/час;

k1 – доля пылевой фракции 0-200 мкм, определяется по таблице 3.1.1;

k2 – доля переходящей в аэрозоль летучей пыли 0-50 мкм, определяется по по таблице 3.1.1 [13];

k3 – коэффициент, учитывающий скорость ветра, по таблице 3.1.2 [13];

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования по таб. 3.1.3 [13];

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала, по таблице 3.1.4 [13];

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала, по таблице 3.1.5 [13];

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8 =1 [13];

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9 = 0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9 = 0,1 – свыше 10 т. В остальных случаях k9 = 1;

В – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, по таблице 3.1.7 [13];

η – эффект средств пылеподавления, в долях единицы.

Так, как продолжительность выброса пыли неорганической, содержащей двуокись кремния (SiО2) 20-70% при погрузке, разгрузке  грунта составляет 5 минут (300 сек), при разгрузке песка – 3 минуты (180 сек), продолжительность выброса пыли неорганической, содержащей двуокись кремния (SiО2) менее 20% при разгрузке щебня составляет 3 минуты (180 сек) при средней интенсивности поступления ЗВ в атмосферу, значение Мсек с оср определяется по формуле 2.2 [13]:

Мсек с оср = Q /1200

Где Q (г) – суммарная масса загрязняющего вещества, выброшенная в атмосферу из рассматриваемого источника загрязнения атмосферы (ИЗА) в течение времени действия Т.

Q = Мсек ×T.

Из полученных значений Мсек для разных видов работ выбирается максимальное.

| Наименование загрязняющего вещества | GЧ, т/час | GГОД, тонн | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К7 | К8 | К9 | В | Мсек, г/с | Т | Мсек с оср. г/сек | Мгод, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погрузка грунта в автосамосвал |
| Пыль неорганическая 2908 | 64 | 818,04 | 0,04 | 0,01 | 1,2 | 1 | 0,1 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,0512 | 300 | 0,01280 | 0,00236 |
| Разгрузка грунта из автосамосвала |
| Пыль неорганическая 2908 | 30 | 818,04 | 0,04 | 0,01 | 1,2 | 1 | 0,1 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,024 | 300 | 0,00600 | 0,00236 |
| Разгрузка щебня из автосамосвала |
| Пыль неорганическая 2909 | 30 | 486,64 | 0,02 | 0,01 | 1,2 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,07 | 180 | 0,01050 | 0,00409 |
| Разгрузка песка из автосамосвала |
| Пыль неорганическая 2908 | 30 | 9,724 | 0,1 | 0,05 | 1,2 | 1 | 0,1 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,35 | 180 | 0,05250 | 0,00041 |
| Погрузка грунта в автосамосвал |
| Пыль неорганическая 2908 | 64 | 121,89 | 0,04 | 0,01 | 1,2 | 1 | 0,1 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,0512 | 300 | 0,01280 | 0,00035 |
| Разгрузка грунта из автосамосвала |
| Пыль неорганическая 2908 | 30 | 121,89 | 0,04 | 0,01 | 1,2 | 1 | 0,1 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,024 | 300 | 0,00600 | 0,00035 |
| Итого по разгрузочным работам: | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния SiO2 70-20% | 2908 | 0,35 |  | 0,05250 | 0,00583 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния SiO2 менее 20% | 2909 | 0,07 |  | 0,01050 | 0,00409 |

2. Выбросы от автомобилей при въезде и выезде.

Величина выбросов от автомобиля при въезде и выезде рассчитывается по формулам 3.1, 3.2 [14]:

М1ik = mпр ik х tпр + mL ik x L1 + mxx ik x txx 1, г – при выезде

М2ik = mL ik x L2 + mxx ik x txx 2, г – при возврате

где:	mпр ik – удельный выброс загрязняющего вещества при прогреве

двигателя автомобиля, г/мин [14];

tпр – время прогрева двигателя, мин. [14];

mL ik – пробеговый выброс загрязняющего вещества при движении

автомобиля по территории со скоростью 10-20 км/час, г/км;

L1, L2  – пробег автомобиля по территории стоянки, км;

mxxik - удельный выброс загрязняющего вещества при работе двигателя автомобиля на холостом ходу, г/мин [14];

txx1, txx2 – время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на нее, мин. txx1=txx2=1 мин. [14].

Максимальный выброс загрязняющего вещества определяется по формуле:

G = ((mпр х tпр + mL x L + mxx x txx) х N1) / 3600, г/с

где:	N1 – количество одновременно выезжающих автомобилей.

Валовые выбросы не рассчитывались, так как автотранспорт является  передвижным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и нормативы эмиссий не устанавливаются.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от работы двигателей автотранспорта сведен в таблицу:

Выбросы от автомобилей при въезде и выезде:

| Наименование вещества | Периоды | tпр | tхх | L1,2 | A | Nк1 | Gт, г/сек | Gп, г/сек | Gх, г/сек | G, г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплый | Переходный | Холодный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mпр | mxx | mL | mпр | mxx | mL | mпр | mxx | mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миксер - Грузовые а/м свыше 8 до 16 тонн, диз. После 01.01.94г. |
| Оксид углерода | 1,34 | 0,84 | 4,9 | 1,8 | 0,84 | 5,31 | 2 | 0,84 | 5,9 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,00253 | 0,00331 | 0,00365 | 0,00365 |
| Керосин | 0,59 | 0,42 | 0,7 | 0,639 | 0,42 | 0,72 | 0,71 | 0,42 | 0,8 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,00111 | 0,00119 | 0,00131 | 0,00131 |
| Оксид азота NO | 0,07 | 0,06 | 0,442 | 0,1 | 0,060 | 0,44 | 0,1 | 0,06 | 0,442 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,00013 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 |
| Диоксид азота NO2 | 0,41 | 0,368 | 2,72 | 0,616 | 0,37 | 2,72 | 0,616 | 0,368 | 2,72 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,00082 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 |
| Углерод черный (сажа) | 0,019 | 0,019 | 0,2 | 0,034 | 0,019 | 0,27 | 0,038 | 0,019 | 0,3 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,00004 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| Диоксид серы SO2 | 0,100 | 0,1 | 0,475 | 0,108 | 0,100 | 0,53 | 0,12 | 0,1 | 0,59 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,00020 | 0,00022 | 0,00024 | 0,00024 |
| ММЗ-ЗиЛ - Грузовые а/м свыше 2 до 5 тонн, бенз. После 01.01.94г. |
| Оксид углерода | 15 | 10,2 | 29,7 | 25,29 | 10,2 | 33,6 | 28,1 | 10,2 | 37,3 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,02825 | 0,04545 | 0,05018 | 0,05018 |
| Бензин | 1,5 | 1,7 | 5,5 | 3,42 | 1,7 | 6,21 | 3,8 | 1,7 | 6,9 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,00305 | 0,00626 | 0,00690 | 0,00690 |
| Оксид азота NO | 0,03 | 0,026 | 0,104 | 0,039 | 0,026 | 0,104 | 0,039 | 0,026 | 0,104 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| Диоксид азота NO2 | 0,16 | 0,16 | 0,64 | 0,24 | 0,16 | 0,64 | 0,24 | 0,16 | 0,64 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,00032 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 |
| Диоксид серы SO2 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,023 | 0,020 | 0,17 | 0,025 | 0,02 | 0,19 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| УАЗ-2206 - Микроавтобус до 5,5 м, бенз. После 01.01.94г. |
| Оксид углерода | 4,5 | 3,5 | 15,8 | 7,92 | 3,5 | 17,8 | 8,8 | 3,5 | 19,8 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,00869 | 0,01442 | 0,01591 | 0,01591 |
| Бензин | 0,44 | 0,35 | 2 | 0,594 | 0,35 | 2,61 | 0,66 | 0,35 | 2,9 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,00086 | 0,00112 | 0,00124 | 0,00124 |
| Оксид азота NO | 0,004 | 0,004 | 0,039 | 0,005 | 0,004 | 0,039 | 0,005 | 0,004 | 0,039 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Диоксид азота NO2 | 0,02 | 0,024 | 0,24 | 0,032 | 0,02 | 0,24 | 0,032 | 0,024 | 0,24 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| Диоксид серы SO2 | 0,012 | 0,011 | 0,08 | 0,013 | 0,011 | 0,09 | 0,014 | 0,011 | 0,1 | 6 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| Итого по автотранспорту с учетом одновременности работы | Оксид углерода | 0337 | 0,05018 |
|  | Керосин | 2732 | 0,00131 |
|  | Бензин | 2704 | 0,00690 |
|  | Оксид азота NO | 0304 | 0,00019 |
|  | Диоксид азота NO2 | 0301 | 0,00117 |
|  | Углерод черный (сажа) | 0328 | 0,00007 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0330 | 0,00024 |

3. Выбросы от двигателей автотранспорта при работе и движении по территории.

Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем в день при движении и работе на территории предприятия рассчитывается по формуле (3.17 [14]):

М1 = М1 ×L1 + 1,3 × M1 × L1n + Mxx × Txs, г

где: 	М1 – пробеговый выброс вещества автомобилем при движении по 	территории предприятия, г/км;

L1 – пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия, км/день;

1,3 – коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой;

L1n – пробег автомобиля с нагрузкой по территории предприятия, км/день;

Mxx – удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин;

Txs – суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, мин;

Максимальный разовый выброс от 1 автомобиля данной группы рассчитывается по формуле (3.18 [14]):

М2 = М1 ×L2 + 1,3 × M1 × L2n + Mxx × Txm, г/30 мин

где: 	L2 – максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, км;

L2n – максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, км;

Txm – максимальное время работы на холостом ходу за 30мин, мин;

Валовый выброс вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (3.19 [14]):

М = А × М1 ×Nk × Dn × 10-6 , т/год

где: 	А – коэффициент выпуска (выезда);

Nk – общее количество автомобилей данной группы;

Dn – количество рабочих дней в расчетном периоде (теплый, переходный, холодный);

Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных веществ от разных расчетных периодов года суммируются.

Максимальный разовый выброс от автомобилей данной группы рассчитывается по формуле (3.20 [14]):

G = M2 × Nk1 / 1800, г/сек

где: 	Nk1 – наибольшее количество машин данной группы, двигающихся в течение получаса.

Валовые выбросы не рассчитывались, так как автотранспорт является  передвижным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и нормативы эмиссий от них не устанавливаются.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта сведен в таблицу:

| Наименование вещества | Периоды | Txm | tхs | L1 | L1n | L2 | L2n | Nк1 | M2т, г/30 мин | M2х, г/30 мин | M2п, г/30 мин | G, г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплый | Переходный | Холодный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M1 | Мxx | M1 | Мxx | M1 | Мxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кран. Грузовые а/м свыше 16 тонн, диз. После 01.01.94г. |
| Оксид углерода СО | 6 | 1,03 | 6,48 | 1,03 | 7,2 | 1,03 | 10 | 20 | 0,20 | 0 | 0,01 | 0 | 1 | 10,36 | 10,3648 | 10,372 | 0,00576 |
| Керосин | 0,8 | 0,57 | 0,9 | 0,57 | 1 | 0,57 | 10 | 20 | 0,20 | 0 | 0,01 | 0 | 1 | 5,708 | 5,709 | 5,71 | 0,00317 |
| Оксид азота NO | 0,507 | 0,0728 | 0,507 | 0,0728 | 0,507 | 0,0728 | 10 | 20 | 0,20 | 0 | 0,01 | 0 | 1 | 0,73 | 0,73307 | 0,73307 | 0,00041 |
| Диоксид азота NO2 | 3,12 | 0,448 | 3,12 | 0,448 | 3,12 | 0,448 | 10 | 20 | 0,20 | 0 | 0,01 | 0 | 1 | 4,5112 | 4,5112 | 4,5112 | 0,00251 |
| Углерод черный (сажа) | 0,3 | 0,023 | 0,405 | 0,023 | 0,45 | 0,023 | 10 | 20 | 0,20 | 0 | 0,01 | 0 | 1 | 0,233 | 0,23405 | 0,2345 | 0,00013 |
| Диоксид серы SO2 | 0,690 | 0,112 | 0,774 | 0,112 | 0,86 | 0,112 | 10 | 20 | 0,20 | 0 | 0,01 | 0 | 1 | 1,1269 | 1,12774 | 1,1286 | 0,00063 |
| Бульдозер. Грузовые а/м свыше 2 до 5 тонн, диз. После 01.01.94г. |
| Оксид углерода СО | 2,9 | 0,36 | 3,15 | 0,36 | 3,5 | 0,36 | 10 | 20 | 0,50 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 1 | 4,122 | 4,167 | 4,23 | 0,00235 |
| Керосин | 0,5 | 0,18 | 0,54 | 0,18 | 0,6 | 0,18 | 10 | 20 | 0,50 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 1 | 1,89 | 1,8972 | 1,908 | 0,00106 |
| Оксид азота NO | 0,286 | 0,026 | 0,286 | 0,026 | 0,286 | 0,026 | 10 | 20 | 0,50 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 1 | 0,31 | 0,31148 | 0,31148 | 0,00017 |
| Диоксид азота NO2 | 1,76 | 0,16 | 1,76 | 0,16 | 1,76 | 0,16 | 10 | 20 | 0,50 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 1 | 1,9168 | 1,9168 | 1,9168 | 0,00106 |
| Углерод черный (сажа) | 0,13 | 0,008 | 0,18 | 0,008 | 0,2 | 0,008 | 10 | 20 | 0,50 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 1 | 0,1034 | 0,1124 | 0,116 | 0,00006 |
| Диоксид серы SO2 | 0,340 | 0,065 | 0,387 | 0,065 | 0,43 | 0,065 | 10 | 20 | 0,50 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 1 | 0,7112 | 0,71966 | 0,7274 | 0,00040 |
| Экскаватор. Грузовые а/м свыше 2 до 5 тонн, диз. После 01.01.94г. |
| Оксид углерода СО | 2,9 | 0,36 | 3,15 | 0,36 | 3,5 | 0,36 | 10 | 20 | 0,50 | 0 | 0,05 | 0 | 1 | 3,745 | 3,7575 | 3,775 | 0,00210 |
| Керосин | 0,5 | 0,18 | 0,54 | 0,18 | 0,6 | 0,18 | 10 | 20 | 0,50 | 0 | 0,05 | 0 | 1 | 1,825 | 1,827 | 1,83 | 0,00102 |
| Оксид азота NO | 0,286 | 0,026 | 0,286 | 0,026 | 0,286 | 0,026 | 10 | 20 | 0,50 | 0 | 0,05 | 0 | 1 | 0,27 | 0,2743 | 0,2743 | 0,00015 |
| Диоксид азота NO2 | 1,76 | 0,16 | 1,76 | 0,16 | 1,76 | 0,16 | 10 | 20 | 0,50 | 0 | 0,05 | 0 | 1 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 0,00094 |
| Углерод черный (сажа) | 0,13 | 0,008 | 0,18 | 0,008 | 0,2 | 0,008 | 10 | 20 | 0,50 | 0 | 0,05 | 0 | 1 | 0,0865 | 0,089 | 0,09 | 0,00005 |
| Диоксид серы SO2 | 0,340 | 0,065 | 0,387 | 0,065 | 0,43 | 0,065 | 10 | 20 | 0,50 | 0 | 0,05 | 0 | 1 | 0,667 | 0,66935 | 0,6715 | 0,00037 |
| Поливомоечная машина. Грузовые а/м свыше 2 до 5 тонн, бенз. После 01.01.94г. |
| Оксид углерода СО | 29,7 | 10,2 | 33,57 | 10,2 | 37,3 | 10,2 | 5 | 20 | 0,50 | 0 | 0,1 | 0 | 1 | 53,97 | 54,357 | 54,73 | 0,03041 |
| Бензин | 5,5 | 1,7 | 6,21 | 1,7 | 6,9 | 1,7 | 5 | 20 | 0,50 | 0 | 0,1 | 0 | 1 | 9,05 | 9,121 | 9,19 | 0,00511 |
| Оксид азота NO | 0,104 | 0,026 | 0,104 | 0,026 | 0,104 | 0,026 | 5 | 20 | 0,50 | 0 | 0,1 | 0 | 1 | 0,14 | 0,1404 | 0,1404 | 0,00008 |
| Диоксид азота NO2 | 0,64 | 0,16 | 0,64 | 0,16 | 0,64 | 0,16 | 5 | 20 | 0,50 | 0 | 0,1 | 0 | 1 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,00048 |
| Диоксид серы SO2 | 0,150 | 0,02 | 0,171 | 0,02 | 0,19 | 0,02 | 5 | 20 | 0,50 | 0 | 0,1 | 0 | 1 | 0,115 | 0,1171 | 0,119 | 0,00007 |
| Итого по автотранспорту с учетом одновременности работы | Оксид углерода | 0337 | 0,03041 |
|  | Керосин | 2732 | 0,00317 |
|  | Бензин | 2704 | 0,00511 |
|  | Оксид азота NO | 0304 | 0,00041 |
|  | Диоксид азота NO2 | 0301 | 0,00251 |
|  | Углерод черный (сажа) | 0328 | 0,00013 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0330 | 0,00063 |

Итого по автотранспорту с учетом одновременности работы:

| Код | Наименование вещества | Выбросы, г/с |
| --- | --- | --- |
| 0337 | Оксид углерода | 0,05018 |
| 2732 | Керосин | 0,00317 |
| 2704 | Бензин | 0,00690 |
| 0304 | Оксид азота NO | 0,00041 |
| 0301 | Диоксид азота NO2 | 0,00251 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,00013 |
| 0330 | Диоксид серы SO2 | 0,00063 |

4. Выбросы пыли от движения автотранспорта по грунтовой дороге

# Движение автосамосвалов по грунтовой дороге обуславливает выделение пыли, а также газов от двигателей. Пыль выделяется в результате воздействия колес на грунт и сдувания ее с поверхности материала, находящегося в кузове.

# Максимально-разовый выброс рассчитывается по формуле 3.3.1 [13]:

, г/с

Валовый выброс рассчитывается по формуле 3.3.2 [13]:

Мгод=0,0864×Мсек×21, т/год,

где: С1 – коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1) [13];

С2 – коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2) [13]. Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: , км/час;

N – число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;

L – средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;

n – число автомашин, работающих на площадке;

С3 – коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3) [13];

С4 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение ,

где: Sфакт. – фактическая поверхность материала на платформе, м2;

S – площадь открытой поверхности транспортируемого материала, м2.

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения платформы;

С5 – коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб) материала (таблица 3.3.4) [13], которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: , м/с,

где: v1 – наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;

v2 – средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;

k5 – коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4) [13];

С7 – коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;

q1 – пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км [13];

– пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица 3.1.1);

21 – количество дней работы автосамосвала.

0,0864 – постоянная единица, согласно формуле 3.3.2 [13].

Результаты расчетов сведены в таблицу:

| Наименование загрязняющего вещества | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С7 | N | L | k5 | q1 | q' | n | S | Выбросы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| Автосамосвал груз-ть 5 т. |
| Пыль неорганич. 2908 | 0,8 | 1 | 1 | 1,3 | 5 | 0,01 | 1 | 0,04 | 0,1 | 1450 | 0,005 | 1 | 8,7 | 0,02829 | 0,05133 |

#### 5. Выбросы от сварочного поста.

Сварочные работы выполняются ручной электродуговой сваркой с использованием электродов марки:

- МР-3 в количестве 228 кг (РП, лист 12);

Количество постов – 1. Годовой фонд времени сварочных работ – 78 часов [8].

Расчет выбросов загрязняющих веществ от поста сварки:

Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах сварки, определяют по формуле 5.1 [9]:

т/год

где:  Вгод – расход применяемого сырья и материалов, кг/год;

- удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых материалов, г/кг (табл. 1[9]);

η – степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах сварки, определяют по формуле 5.2 [9]:

г/с

где: Вчас – фактический максимальный расход применяемых материалов с учетом дискретности работы оборудования, Вчас=Вгод/Фг, кг/час.

Результаты расчетов сведены в таблицу:

| Наименование загрязняющего вещества | Kxm, г/кг | Вгод, кг/год | Т, час | Вчас, кг/час | η | Мсек, г/сек | Мгод, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Используемые электроды - МР-3 |
| Железо (II) оксид | 9,77 | 228,0 | 78,00 | 2,923 | 0 | 0,00793 | 0,00223 |
| Марганец и его соед. | 1,73 | 228,0 | 78,00 | 2,923 |  | 0,00140 | 0,00039 |
| Фтористые газообразные соединения | 0,4 | 228,0 | 78,00 | 2,923 |  | 0,00032 | 0,00009 |
| Железо (II) оксид | Итого по сварочным работам: | 0,00793 | 0,00223 |
| Марганец и его соед. |  | 0,00140 | 0,00039 |
| Фтористые газообразные соединения |  | 0,00032 | 0,00009 |

6. Выбросы при газорезательных работах

Разрезается сталь толщиной до 10 мм.

Время работы поста – 42 часа [8].

Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при резке металла, определяется по формулам 6.1 [9]:

т/год

где: - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу времени работы оборудования, при толщине разрезаемого металла σ, г/час, табл.4 [9];

Т – время работы одной единицы оборудования, час/год;

η – степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при резке металла, определяется по формулам 6.2 [9]:

г/с

Результаты расчетов сведены в таблицу:

| Наименование загрязняющего вещества | Kx, г/час | Т, часов | η | Мсек, г/сек | Мгод, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина разрезаемого металла до 10 мм |
| Железо (II, III) оксиды | 129,1 | 42 | 0 | 0,03586 | 0,00542 |
| Марганец и его соединения | 1,9 | 52,4 |  | 0,00053 | 0,00008 |
| Углерод оксид | 63,4 | 52,4 |  | 0,01761 | 0,00266 |
| Азот (IV) оксид | 64,1 | 52,4 |  | 0,01781 | 0,00269 |

7. Выбросы при окраске.

При окрасочных работах применяются:

| Применяемый лакокрасочный материал, марка | Количество лакокрасочного материала, тонн |
| --- | --- |
| Грунтовка глифталевая ГФ-021 | 0,106 |
| Эмаль пентофталевая ПФ-115 | 0,0094 |
| Эмаль ХС-5132 | 0,0083 |
| Эмаль ХВ-124 | 0,428 |

Время окрасочных и сушильных работ  - 265 часа.

Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при окраске и при сушке рассчитывается по формулам 3 и 4 [10]:

При окраске -, т/год

При сушке - , т/год

где   mф – фактический годовой расход ЛКМ (т);

fр – доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас);

δр, δ”р – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении и сушке покрытия соответственно, (%, мас);

δх – содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас);

η – степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).

Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при окраске и сушке, рассчитывается по формулам 5 и 6 [10]:

При окраске -, г/сек

При сушке - , г/сек

где mм – фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом

дискретности работы оборудования и с учетом времени сушки (кг/час).

Расчеты сведены в таблицу:

| mф, т | T, час/ год | mм, кг/ час | fр, % | δ,р, (%, мас) | δ,,р, (%, мас) | h | δх , (%, мас) | Код | Загрязняющее вещество | Mокр, г/с | Mсуш, г/с | М, г/с | М, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка ГФ-021 |
| 0,1060 | 265 | 0,4 | 45 | 28 | 72 | - | 100 | 0616 | Ксилол | 0,01400 | 0,03600 | 0,03600 | 0,04770 |
| Эмаль ПФ-115 |
| 0,0094 | 265 | 0,04 | 45 | 28 | 72 | - | 50 | 0616 | Ксилол | 0,00062 | 0,00160 | 0,00160 | 0,00212 |
| 0,0094 | 265 | 0,0 | 45 | 28 | 72 | - | 50 | 2752 | Уайт-спирит | 0,00062 | 0,00160 | 0,00160 | 0,00212 |
| Эмаль ХВ-124 |
| 0,4280 | 265 | 1,615 | 27,0 | 28 | 72 | - | 26 | 1401 | Ацетон | 0,00882 | 0,02268 | 0,02268 | 0,03005 |
| 0,4280 | 265 | 1,62 | 27,0 | 28 | 72 |  | 12 | 1210 | Бутилацетат | 0,00407 | 0,01047 | 0,01047 | 0,01387 |
| 0,4280 | 265 | 1,62 | 27,0 | 28 | 72 |  | 62 | 0621 | Толуол | 0,02103 | 0,05407 | 0,05407 | 0,07165 |
| Эмаль ХС-5132 |
| 0,0083 | 265 | 0,031 | 68,5 | 28 | 72 | - | 10,82 | 0616 | Ксилол | 0,00018 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00062 |
| 0,0083 | 265 | 0,198 | 68,5 | 28 | 72 |  | 27,26 | 1401 | Ацетон | 0,00045 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00155 |
| 0,0083 | 265 | 0,198 | 68,5 | 28 | 72 |  | 11,95 | 1210 | Бутилацетат | 0,00020 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00068 |
| 0,0083 | 265 | 0,198 | 68,5 | 28 | 72 |  | 14,5 | 1411 | Циклогексанон | 0,00024 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00082 |
| 0,0083 | 265 | 0,198 | 68,5 | 28 | 72 |  | 35,47 | 0621 | Толуол | 0,00059 | 0,00152 | 0,00152 | 0,00202 |
| Итого по окрасочным работам: | 0616 | Ксилол | 0,03600 | 0,05044 |
|  | 2752 | Уайт-спирит | 0,00160 | 0,00212 |
|  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,02268 | 0,03160 |
|  | 1210 | Бутилацетат | 0,01047 | 0,01455 |
|  | 1411 | Циклогексанон | 0,00062 | 0,00082 |
|  | 0621 | Толуол | 0,05407 | 0,07367 |

Выбросы вредных веществ от неорганизованного источника

№ 6100:

| Код | Наименование вещества | Величина выброса, г/с | Величина выброса, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0,04379 | 0,00765 |
| 0143 | Марганец и его соединения в пересчете на оксид марганца IV | 0,00193 | 0,00047 |
| 0301 | Азот (IV) оксид | 0,02032 | 0,00269 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,00041 | 0 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,00013 | 0 |
| 0330 | Серы диоксид | 0,00063 | 0 |
| 0337 | Углерода оксид | 0,06779 | 0,00266 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,00032 | 0,00009 |
| 0616 | Ксилол | 0,03600 | 0,05044 |
| 0621 | Толуол | 0,05407 | 0,07367 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,01047 | 0,01455 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,02268 | 0,03160 |
| 1411 | Циклогексанон | 0,00062 | 0,00082 |
| 2704 | Бензин | 0,00690 | 0 |
| 2732 | Керосин | 0,00317 | 0 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,00160 | 0,00212 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния SiО2 70- 20% | 0,05250 | 0,05716 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния SiО2 менее 20% | 0,01050 | 0,00409 |
|  | Итого: | 0,33383 | 0,24801 |

# Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за весь период строительства  – 0,24801 тонн.

Параметры источника выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

Параметры выбросов загрязняющих в атмосферу для расчета рассеивания

| Производство | Цех | Источники выделения вредных веществ (агрегаты, установки, устройства) | Число часов рабо- ты в год | Наименование источника выбросов вредных веществ | Кол-во источни-ков выбросов, шт. | Номер источника на карте-схеме | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | кол-во, шт. |  |  |  |  |  |  |
| Источник периода СМР |
| СМР | Территория строительства площадки для временного хранения металлолома | 1. Автотранспорт (погрузка, разгрузка грунта, щебня, песка, пыление от движения автотранспорта) 2. Пост сварки 3.Пост газовой резки 4. Пост окраски | 7 1 1 1 | 482,0 78,0 42,0 265,0 | Неорганизованный источник | 1 | 6100 | 2 | - |

Продолжение таблицы 5.4.

| Номер источ-ника на карте-схеме | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса | Координаты на карте-схеме | Газоочистка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ско-рость, м/с | Объем, м3/с | Темпе-ратура, оС | Точечного источника, центра неорганизованного источника | Длина и ширина площадного источника | Наименование газоочистных установок и мероприятия по сокращению выбросов | Вещества, по которым проводится газоочистка |
|  |  |  |  | Х | У | Х | У |  |  |
| Источник периода СМР |
| 6100 | 1,5 | - | 28 | -98 | -576 | 16 | 96 | Отсутствуют | – |

Продолжение таблицы 5.4.

| Номер ист. на карте-схеме | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Средняя эксплуатационная степень очистки, % / Максим. сте-пень очистки, % | Код выбра-сывае- мого вещества | Наименование выбрасываемого вещества | Выбросы загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| Источники на период СМР |
| 6100 | – | – | 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0,04379 | - | 0,00765 |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения в пересчете на оксид марганца IV | 0,00193 | - | 0,00047 |
|  |  |  | 0301 | Азот (IV) оксид | 0,02032 | - | 0,00269 |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,00041 | - | 0 |
|  |  |  | 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,00013 | - | 0 |
|  |  |  | 0330 | Серы диоксид | 0,00063 | - | 0 |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,06779 | - | 0,00266 |
|  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,00032 | - | 0,00009 |
|  |  |  | 0616 | Ксилол | 0,03600 | - | 0,05044 |
|  |  |  | 0621 | Толуол | 0,05407 | - | 0,07367 |
|  |  |  | 1210 | Бутилацетат | 0,01047 | - | 0,01455 |
|  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,02268 | - | 0,03160 |
|  |  |  | 1411 | Циклогексанон | 0,00062 | - | 0,00082 |
|  |  |  | 2704 | Бензин | 0,00690 | - | 0 |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,00317 | - | 0 |
|  |  |  | 2752 | Уайт-спирит | 0,00160 | - | 0,00212 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния SiО2 70- 20% | 0,05250 | - | 0,05716 |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния SiО2 менее 20% | 0,01050 | - | 0,00409 |

5.6. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ

в атмосфере

Для оценки воздействия на атмосферный воздух при строительно-монтажных работах выполнен расчёт загрязнения воздушного бассейна выбросами автотракторной техники, окрасочных работ, сварки, резки с использованием программы “Эколог” верс.3, разработанной НПФ “Интеграл” г. Санкт-Петербург, для персонального компьютера Intel Pentium 4. Программа согласована МПРООС РК (письмо № 09-335 от 04.02.02 г.).

Расчеты рассеивания позволяют получить значения максимальных концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах предприятия, в атмосферном воздухе.

Учитывая, что проектируемая Площадка для временного хранения металлолома входит в состав и находится в СЗЗ действующего предприятия ТЭЦ-3, расчеты рассеивания выполнены с учетом существующих источников ТЭЦ-3 для аналогичных веществ выделяющихся в процессе строительно-монтажных работ.

В соответствии с п. 5.21 РНД 211.2.01.01-97 выполнена оценка целесообразности проведения расчетов рассеивания для пыли с кодом 2909 и ПДК 0,5 мг/м3, для этого необходимо соблюдение неравенства:

М/ПДК   > Ф;

Ф = 0,01 * Н’         при   Н‘  >  10 м,

где: М - суммарное значение выброса от всех источников  предприятия, 0,02213 г/с = 0,01 г/с (ист. № 6031, Н=1,5м) + 0,0013 г/с (ист. № 6027, Н=2,5м) + 0,0105 г/с (ист. №6100, Н=2,0 м) + 0,00033 (ист. № 0069, Н=11,7м);

ПДК - максимальная разовая предельно допустимая концентрация, мг/м3;

Н’ - средневзвешенная по предприятию высота источников выбросов, определяется по формуле п.7.7. РНД 211.2.01.01-97.

Н j = 5М(0-10)j+15М(11-20)j +25М(21-30)j  + ……/М j ,

М j = М(0-10)j+М(11-20)j +М(21-30)j  + ……,

где: М j(г/с) и Н j (м) – соответственно полный выброс и его средневзвешенная высота на j-м предприятии; М(0-10)j, М(11-20)j и т.д. суммарные выбросы j-го предприятия в интервалах высот источников до 10 м включительно, 11-20, 21-30 м и т.д. Если все источники на j-м предприятии являются низкими или наземными, т.е. высота выброса не превышает 10 м, то Н j принимается равной 5 м.

Н j = 5 х (0,01 + 0,0013+0,0105) + 15 х 0,00033/0,02213 = 5,1133

Ф = 0,01 х 5,1133 = 0,05

0,02213/0,5 = 0,04426 < 0,05, поэтому расчет нецелесообразен.

Расчеты проведены по следующим веществам: железо (II, III) оксидам, марганцу и его соединениям в пересчете на оксид марганца IV,  азоту (IV) оксиду, азоту (II) оксиду, углероду черному (сажа), серы диоксиду, углерода оксиду, фтористым газообразным соединениям, ксилолу, толуолу, бутилацетату, пропан-2-ону (ацетон), циклогексанону, бензину, керосину, уайт-спириту, пыли неорганической, содержащей двуокись кремния SiО2 70- 20%.

Эффектом суммации обладают:

- азот (IV) оксид, серы диоксид;

- серы диоксид, фтористые газообразные соединения.

Расчеты рассеивания выполнены при условии одновременности работы технологического оборудования.

Размер расчетного прямоугольника принят 10000 х 10000 метров с шагом расчетной сетки 500 метров. Координаты источников выбросов загрязняющих веществ даны в условной системе координат. За начало условной системы координат принято устье дымовой трубы – источник №0001.

В расчет рассеивания заложены фоновые концентрации по оксиду углерода, диоксиду азота и диоксиду серы. Фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты по данным ДГП «Павлодарский центр гидрометеорологии» по посту № 2 (приложение 4), расположенному в г. Павлодаре.

Значения фоновых концентраций для города Павлодара

по посту Казгидромета №2

| Примесь | № поста | Сф | Штиль 0-2 м/с | Север | Восток | Юг | Запад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диоксид серы | 2 | 0,0103 | 0,0107 | 0,0103 | 0,0100 | 0,0103 | 0,0087 |
| Оксид углерода | 2 | 4,4903 | 4,8123 | 3,9693 | 4,5013 | 3,9882 | 4,2049 |
| Азот (IV) оксид | 2 | 0,0437 | 0,0488 | 0,0361 | 0,0536 | 0,0379 | 0,0259 |

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период СМР приведены в таблице 5.4.

Параметры существующих источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приняты по действующему проекту ПДВ для ТЭЦ-3 и приведены в приложении 8.

Максимальные приземные концентрации и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы приведены в таблице 5.5.

Расчеты рассеивания представлены в приложении 9 первого экземпляра проекта.

Таблица 5.5.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень

загрязнения атмосферы на период СМР

| Код ЗВ | Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация, доли ПДК | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию | Принадлежность источника (цех, участок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилой зоне | в коллек-тивных садах | на границе СЗЗ | номер ист-ка на карте-схеме | % вклада |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Загрязняющие вещества на период СМР |
| 0123 | Железо оксид | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 6100 0032 6011 0023 | 15,11 11,43 9,9 8,48 | Площадка для вр. хран. металлолома Посты сварки, резки Посты сварки, резки Посты сварки, резки |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 6100 0035 0025 0032 | 24,92 10,95 7,93 7,05 | Площадка для вр. хран. металлолома Посты сварки, резки Посты сварки, резки Посты сварки, резки |
| 0301 | Азот (IV) оксид с фоном | 0,38, в том числе фон 0,194 | 0,36, в том числе фон 0,204 | 0,35, в том числе фон 0,215 | 0001 6001 0034 6033 | 24,92 10,95 7,93 7,05 | Дымовая труба Открытый склад угля Посты сварки, резки Парковка автотранспорта |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,01 | 0,01 | 0,0096 | 0001 6001 6033 6008 | 66,87 31,85 0,68 0,45 | Паровой котел Открытый склад угля Парковка автотранспорта Гараж бульдозеров |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,0015 | 0,0059 | 0,01 | 6001 6100 6008 | 98,34 1,53 0,13 | Открытый склад угля Площадка для вр. хран. металлолома Гараж бульдозеров |
| 0330 | Серы диоксид с фоном | 0,2, в том числе фон 0,004 | 0,21, в том числе фон 0,004 | 0,11, в том числе фон 0,004 | 0001 6001 0054 6033 | 92,61 1,72 1,50 0,12 | Дымовая труба Открытый склад угля Депо. Печь буржуйка Парковка автотранспорта |
| 0337 | Углерода оксид с фоном | 0,96, в том числе фон 0,961 | 0,97, в том числе фон 0,955 | 0,99, в том числе фон 0,944 | 6033 0001 0054 6100 | 4,3 0,08 0,07 0,04 | Парковка автотранспорта Дымовая труба Депо. Печь буржуйка Площадка для вр. хран. металлолома |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,0021 | 0,0059 | 0,01 | 0035 0034 6013 0009 | 28,77 19,10 9,86 7,19 | Посты сварки, резки Посты сварки, резки Посты сварки, резки Посты сварки, резки |
| 0616 | Ксилол | 0,0034 | 0,01 | 0,05 | 6100 0031 0029 0030 | 97,31 1,62 0,7 0,37 | Площадка для вр. хран. металлолома Сушильная камера Пост пайки, окраски Пропитка обмоток |
| 0621 | Толуол | 0,0016 | 0,006 | 0,03 | 6100 | 100 | Площадка для вр. хран. металлолома |
| 1210 | Бутилацетат | 0,0018 | 0,0069 | 0,03 | 6100 | 100 | Площадка для вр. хран. металлолома |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0011 | 0,0043 | 0,02 | 6100 | 100 | Площадка для вр. хран. металлолома |
| 1411 | Циклогексанон | 0,0027 | 0,001 | 0,0043 | 6100 | 100 | Площадка для вр. хран. металлолома |
| 2704 | Бензин | 0,0031 | 0,0093 | 0,0023 | 6033 0029 6046 | 89,4 10,53 0,06 | Парковка автотранспорта Пост пайки, окраски Гараж. Пож машина |
| 2732 | Керосин | 0,00029 | 0,001 | 0,0027 | 6001 6100 6008 | 71,41 27,19 1,4 | Открытый склад угля Площадка для вр. хран. металлолома Гараж бульдозеров |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,0018 | 0,00069 | 0,0017 | 0029 0031 6100 0030 | 51,04 20,05 18,35 10,55 | Пост пайки, окраски Сушильная камера Площадка для вр. хран. металлолома Пропитка обмоток |
| 2908 | Пыль неорганическая:70-20% SiO2 | 0,22 | 0,29 | 0,31 | 0001 6004 6001 0004 | 60,87 19,67 8,79 2,47 | Дымовая труба Вагоноопрокид-ль Открытый склад угля Узел пересыпки |
| 2909 | Пыль неорганическая: менее 20% SiO2 | Расчет нецелесообразен |
| Группы суммаций |
| 0301 0330 | Азот (IV) оксид + серы диоксид | 0,38 | 0,4 | 0,24 | 0001 6001 6013 0034 | 70,41 16,33 1,96 1,74 | Дымовая труба Открытый склад угля Посты сварки, резки Посты сварки, резки |
| 0330 0342 | Серы диоксид + фтористые газообразные соединения | 0,2 | 0,21 | 0,11 | 0001 0034 6001 0054 | 90,17 2,03 1,67 1,46 | Дымовая труба Посты сварки, резки Открытый склад угля Депо. Печь буржуйка |

Как видно из таблицы, концентрации по всем загрязняющим веществам составили в пределах 0,00029-0,99 ПДК с учетом фонового загрязнения.

5.7 Нормативы эмиссий на период СМР

По результатам расчета рассеивания, приземные концентрации по всем загрязняющим веществам в процессе строительных работ, с учетом всех существующих источников ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», выбрасывающих аналогичные вещества и фонового загрязнения, составили 0,00029-0,96 ПДК на территории жилой зоны, что удовлетворяет установленным Санитарным правилам [6] требования к атмосферному воздуху – менее 1 ПДК.

Это позволяет принять расчетные значения выбросов на период СМР в качестве нормативных.

В соответствии со ст.1 и 28 Экологического кодекса РК транспортные средства и установки, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, работающие на различных видах топлива, являются передвижными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и нормативы эмиссий от них не устанавливаются. Поэтому расчетные значения выбросов, кроме выбросов ДВС техники, предлагаются в качестве нормативов ПДВ.

Нормативы эмиссий на период СМР приведены в таблице 5.6.

НОРМАТИВЫ ЭМИССИЙ НА ПЕРИОД СМР

Таблица 5.6.

| Производство, цех, участок | Номер источ-ника выб-роса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ. | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СП | На период СМР | ПДВ |  |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123- Железо (II) оксид |
| Неорганизованные источники |
| Строительство площадки для временного хранения металлолома | 6100 | - | - | 0,04379 | 0,00765 | 0,04379 | 0,00765 | 2016 |
| Итого по неорг. ист.: | - | - | 0,04379 | 0,00765 | 0,04379 | 0,00765 |  |
| Итого: |  | - | - | 0,04379 | 0,00765 | 0,04379 | 0,00765 |  |
| 0143- Марганец и его соединения |
| Неорганизованные источники |
| Строительство площадки для временного хранения металлолома | 6100 | - | - | 0,00193 | 0,00047 | 0,00193 | 0,00047 | 2016 |
| Итого по неорг. ист.: | - | - | 0,00193 | 0,00047 | 0,00193 | 0,00047 |  |
| Итого: |  | - | - | 0,00193 | 0,00047 | 0,00193 | 0,00047 |  |
| 0301- Азот (IV) оксид |
| Неорганизованные источники |
| Строительство площадки для временного хранения металлолома | 6100 | - | - | 0,01781 | 0,00269 | 0,01781 | 0,00269 | 2016 |
| Итого по неорг. ист.: | - | - | 0,01781 | 0,00269 | 0,01781 | 0,00269 |  |
| Итого: |  | - | - | 0,01781 | 0,00269 | 0,01781 | 0,00269 |  |
| 0337- Углерод оксид |
| Неорганизованные источники |
| Строительство площадки для временного хранения металлолома | 6100 | - | - | 0,01761 | 0,00266 | 0,01761 | 0,00266 | 2016 |
| Итого по неорг. ист.: | - | - | 0,01761 | 0,00266 | 0,01761 | 0,00266 |  |
| Итого: |  | - | - | 0,01761 | 0,00266 | 0,01761 | 0,00266 |  |
| 0342- Фтористые газообразные соединения |
| Неорганизованные источники |
| Строительство площадки для временного хранения металлолома | 6100 | - | - | 0,00032 | 0,00009 | 0,00032 | 0,00009 | 2016 |
| Итого по неорг. ист.: | - | - | 0,00032 | 0,00009 | 0,00032 | 0,00009 |  |
| Итого: |  | - | - | 0,00032 | 0,00009 | 0,00032 | 0,00009 |  |
| 0616- Ксилол |
| Неорганизованные источники |
| Строительство площадки для временного хранения металлолома | 6100 | - | - | 0,03600 | 0,05044 | 0,03600 | 0,05044 | 2016 |
| Итого по неорг. ист.: | - | - | 0,03600 | 0,05044 | 0,03600 | 0,05044 |  |
| Итого: |  | - | - | 0,03600 | 0,05044 | 0,03600 | 0,05044 |  |
| 0621- Толуол |
| Неорганизованные источники |
| Строительство площадки для временного хранения металлолома | 6100 | - | - | 0,05407 | 0,07367 | 0,05407 | 0,07367 | 2016 |
| Итого по неорг. ист.: | - | - | 0,05407 | 0,07367 | 0,05407 | 0,07367 |  |
| Итого: |  | - | - | 0,05407 | 0,07367 | 0,05407 | 0,07367 |  |
| 1210- Бутилацетат |
| Неорганизованные источники |
| Строительство площадки для временного хранения металлолома | 6100 | - | - | 0,01047 | 0,01455 | 0,01047 | 0,01455 | 2016 |
| Итого по неорг. ист.: | - | - | 0,01047 | 0,01455 | 0,01047 | 0,01455 |  |
| Итого: |  | - | - | 0,01047 | 0,01455 | 0,01047 | 0,01455 |  |
| 1401- Пропан-2-он (Ацетон) |
| Неорганизованные источники |
| Строительство площадки для временного хранения металлолома | 6100 | - | - | 0,02268 | 0,03160 | 0,02268 | 0,03160 | 2016 |
| Итого по неорг. ист.: | - | - | 0,02268 | 0,03160 | 0,02268 | 0,03160 |  |
| Итого: |  | - | - | 0,02268 | 0,03160 | 0,02268 | 0,03160 |  |
| 1411- Циклогексанон |
| Неорганизованные источники |
| Строительство площадки для временного хранения металлолома | 6100 | - | - | 0,00062 | 0,00082 | 0,00062 | 0,00082 | 2016 |
| Итого по неорг. ист.: | - | - | 0,00062 | 0,00082 | 0,00062 | 0,00082 |  |
| Итого: |  | - | - | 0,00062 | 0,00082 | 0,00062 | 0,00082 |  |
| 2752- Уайт-спирит |
| Неорганизованные источники |
| Строительство площадки для временного хранения металлолома | 6100 | - | - | 0,00160 | 0,00212 | 0,00160 | 0,00212 | 2016 |
| Итого по неорг. ист.: | - | - | 0,00160 | 0,00212 | 0,00160 | 0,00212 |  |
| Итого: |  | - | - | 0,00160 | 0,00212 | 0,00160 | 0,00212 |  |
| 2908- Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 |
| Неорганизованные источники |
| Строительство площадки для временного хранения металлолома | 6100 | - | - | 0,05250 | 0,05716 | 0,05250 | 0,05716 | 2016 |
| Итого по неорг. ист.: | - | - | 0,05250 | 0,05716 | 0,05250 | 0,05716 |  |
| Итого: |  | - | - | 0,05250 | 0,05716 | 0,05250 | 0,05716 |  |
| 2909- Пыль неорганическая: менее 20 % SiO2 |
| Неорганизованные источники |
| Строительство площадки для временного хранения металлолома | 6100 | - | - | 0,01050 | 0,00409 | 0,01050 | 0,00409 | 2016 |
| Итого по неорг. ист.: | - | - | 0,01050 | 0,00409 | 0,01050 | 0,00409 |  |
| Итого: |  | - | - | 0,01050 | 0,00409 | 0,01050 | 0,00409 |  |
| Всего: |  | - | - | 0,26990 | 0,24801 | 0,26990 | 0,24801 |  |

5.8. Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны проектируемого объекта

Вид работ в рамках реализации проекта «Павлодарская ТЭЦ-3. Строительство площадки для временного хранения металлолома», согласно Приложения 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237 не классифицируется. Санитарно-защитная зона не устанавливается.

Строительство площадки для временного хранения металлолома производится в санитарно-защитной зоне ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению ГУ УГСЭН по г. Павлодар от 01.06.2011 г. №22-15/383 размер СЗЗ ТЭЦ-3 составляет 1000 метров, класс опасности – 1.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами  промышленной площадки  превышают предельно-допустимую концентрацию (далее - ПДК) и/или предельно-допустимый уровень (далее - ПДУ).

# Для определения приземных концентраций загрязняющих веществ на период СМР выполнены расчеты рассеивания по каждому ингредиенту, присутствующему в выбросах с учетом фонового загрязнения, а также для их групп суммаций, согласно списку ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Выполненные расчеты рассеивания показали, что приземные концентрации загрязняющих веществ от источника выбросов при СМР  по строительству площадки для временного хранения металлолома, с учетом всех существующих источников ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», выбрасывающих аналогичные вещества и фонового загрязнения, не превышают значений 0,99 ПДК, в том числе фон 0,944 ПДК на границе СЗЗ, в жилой застройке – 0,96 ПДК, в том числе фон 0,961 ПДК, в коллективных садах – 0,97 ПДК, в том числе фон 0,955 ПДК, что удовлетворяет требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху…» [6].

Источниками физических воздействий на окружающую среду на проектируемом объекте при выполнении работ по строительству площадки для временного хранения металлолома являются:

- по звуковому давлению (уровню шума): двигатели автотранспорта – не более 60 дБ А.

- по инфракрасному излучению (плотности теплового потока): аппараты для сварки и газовой резки – до 125 Вт/м2.

Физические воздействия на окружающую среду от работы автотранспорта на период СМР являются кратковременными в пределах строительной площадки.

Источники теплового, ионизирующего и неионизирующего излучения на объекте отсутствуют.

5.9. Специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух на период строительства

В связи с кратковременным и незначительным воздействием на атмосферный воздух при проведении СМР разработки специальных мероприятий не требуется.

С целью обеспечения требуемого уровня санитарного состояния атмосферного воздуха, рабочим проектом рекомендуется движение автотранспорта производить только с исправными двигателями, отрегулированными на минимальный выброс выхлопных газов.

6.0. Организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

При проведении СМР организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного не требуется в связи с кратковременным и незначительным воздействием на атмосферный воздух.

6. ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

6.1. Источники возможных физических воздействий

на окружающую среду

Источниками физических воздействий на окружающую среду при проведении работ по строительству площадки для временного хранения металлолома являются:

- по звуковому давлению (уровню шума): аппараты для сварки и газовой резки – до 77 дБ А; кратковременный шум при производстве монтажных работ;

- по инфракрасному излучению (плотности теплового потока): аппараты для сварки и газовой резки – до 125 Вт/м2.

Физические воздействия на окружающую среду от работы автотранспорта на период СМР незначительные и носят кратковременный характер, при этом не распространяются за пределы площадки строительства и, в связи с удаленностью, не оказывают влияние на жилую зону.

Источники теплового, ионизирующего и неионизирующего излучения на площадках отсутствуют.

Физические воздействия при проведении работ по строительству площадки для временного хранения металлолома являются допустимыми. После завершения планируемых работ физические воздействия на объекте отсутствуют.

7. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Земельные ресурсы. Почвы

Проектируемый объект расположен в Северном промрайоне г. Павлодара с южной стороны от основной промышленной площадки ТЭЦ-3, на расстоянии 235,3 метра.

Объект расположен на освоенной территории, согласно ее целевого назначения.

Срезанный почвенно- плодородный слой (грунт группы 1) в количестве 517,2 тонны вывозится и хранится на площадке для временного хранения на золоотвале ТЭЦ-3, для последующего использования на собственные нужды.

Классификация отходов показала, что высокоопасных веществ в их составе нет. Индекс и уровень  опасности отходов «зеленый» и «янтарный».

Остатки и огарки сварочных электродов и загрязненные материалы ЛКМ накапливаются и временно хранятся в контейнерах, на площадках с твердым покрытием с дальнейшим размещением на специализируемых полигонах.

Аварийные ситуации при обращении с отходами в процессе строительно-монтажных работ возникнуть не могут, так как для указанных работ не используется сырье, содержащее опасные вещества.

Поэтому воздействие на почвенный покров отсутствует.

Водные ресурсы

Территория строительства площадки для временного хранения металлолома расположена на расстоянии 4,2 км от реки Иртыш. Проектируемый объект непосредственного влияния на поверхностный водоем не оказывает.

Источником водоснабжения технической воды на период СМР являются существующие сети технического водопровода Павлодарской ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Источником водоснабжения для хозпитьевых нужд на период СМР, а также на период эксплуатации являются существующие сети хозпитьевого водопровода Павлодарской ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

На период СМР и период эксплуатации отвод сточных вод производится в существующие сети хозбытовой  канализации Павлодарской ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Поверхностный сток с площадки для временного хранения металлолома Павлодарской ТЭЦ-3 отводится с территории водосбора площадью 0,1637 га. Отведение сточных вод осуществляется железобетонными лотками в выгреб, по мере его накопления, вывоз стоков производится специализированными машинами в систему ГЗУ ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Дополнительно для предотвращения загрязнения и вымывания загрязняющих веществ в подземные воды в конструкции твердого покрытия площадки для временного хранения металлолома предусмотрено заложение гидроизоляционного материала (пленка полиэтиленовая толщ 200 мкр).

Отходы, образующиеся на предприятии, временно хранятся в контейнерах и площадках на твердом покрытии с дальнейшим размещением на специализированных полигонах.

Загрязнение поверхностных и подземных вод при СМР и эксплуатации площадки для временного хранения металлолома отсутствует.

Атмосферный воздух

В процессе эксплуатации площадки для временного хранения металлолома источники выделения загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют. Поэтому в период эксплуатации воздействия на атмосферный воздух не ожидается.

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за весь период СМР составляет 0,24801 тонны. Эмиссии в атмосферу компенсируются платежами, с полной предварительной оплатой, за весь период строительства, по установленным лимитам.

Расчет рассеивания, проведенный от источника СМР показал, что приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и группам суммации с учетом всех существующих источников ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», выбрасывающих аналогичные вещества и фонового загрязнения, не превышают значений 0,99 ПДК, в том числе фон 0,944 ПДК на границе СЗЗ, в жилой застройке – 0,96 ПДК, в том числе фон 0,961 ПДК, в коллективных садах – 0,97 ПДК, в том числе фон 0,955 ПДК.

Таким образом, влияние СМР на атмосферный воздух можно считать допустимым и по степени воздействия не значительным.

Растительный и животный мир

Строительство площадки для временного хранения металлолома осуществляется в Северном промышленном районе г. Павлодара, на площадях, выделенных для размещения и обслуживания открытого склада оборудования, поэтому воздействия на растительный и животный мир не ожидается.

Физические воздействия

Вибрации, шумовое воздействие от работы строительного оборудования в период СМР носят кратковременный характер и гасятся  в пределах площадки СМР, поэтому воздействие  на окружающую среду не прогнозируется.

Состояние экологических систем

Выполненная оценка воздействия на атмосферный воздух, почвы, водные ресурсы, растительность и животный мир в процессе строительства площадки для временного хранения металлолома, показала отсутствие  изменений в состояние экологических систем.

Состояние здоровья населения

В процессе строительства площадки для временного хранения металлолома и при ее эксплуатации не используются пожароопасные, взрывоопасные или токсичные материалы. Аварийные ситуации маловероятны, таким образом, данный объект является экологически безопасным для населения и окружающей среды.

Социальная среда

Совокупность условий жизнедеятельности, социально-экономических отношений между людьми, группами людей, при строительстве площадки для временного хранения металлолома не изменится, поэтому проектируемый объект воздействия на социальную среду не окажет.

Учет общественного мнения следует ограничить распространением в СМИ данных о намечаемой хозяйственной деятельности и результатов оценки воздействия на окружающую среду в виде пресс-релиза на сайте Акимата города или АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», а также соответствующей информации в СМИ о передаче проекта на государственную экологическую экспертизу. Необходимость проведения общественных слушаний отсутствует.

8. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ И РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  ОТ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Проектируемый объект расположен в Северном промрайоне г. Павлодара с южной стороны на расстоянии 235,3 метров от основной промышленной площадки ТЭЦ-3.

Объект расположен территории, согласно ее целевого назначения. В районе размещения объекта отсутствуют ценные природные комплексы, водозаборы, места отдыха.

Выполненная оценка воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды показала, что воздействие на атмосферный воздух будет незначительным, на водные ресурсы, почвенный покров, недра, растительный и животный мир - отсутствует.

В случае возникновения мелких аварийных ситуаций последствия будут носить локальный характер и не выйдут за пределы строительной площадки, а также не затронут компоненты окружающей среды.

Влияние выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на жилую застройку в пределах 0,96 ПДК с учетом фонового загрязнения, воздействие физических факторов не выходит за пределы площадки, поэтому непосредственного воздействия от строительства площадки для временного хранения металлолома на состояние здоровья населения г. Павлодара не прогнозируется.

Определенное воздействие в результате строительства площадки для временного хранения металлолома на компоненты окружающей среды компенсируется экологическими платежами за выбросы в атмосферный воздух и размещение отходов.

Расчет платежей выполнен согласно ст. 495 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

Расчет платежей приведен в таблице:

| Загрязняющие вещества | ставки платы за 1 тонну | понижаю-щий коэффи-циент | МРП | ставка тенге за 1 тонну | Количество тонн | плата за загрязнение, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На период строительно-монтажных работ по устройству площадки для временного хранения металлолома – 2016 год |
| Железо (II) оксид | 30 | 0,3 | 2121 | 59460 | 0,00765 | 146,03 |
| Марганец и его соединения | - | 0,3 | 2121 | - | 0,00047 | - |
| Азот (IV) оксид | 20 | 0,3 | 2121 | 39640 | 0,00269 | 34,23 |
| Углерод оксид | 0,32 | 0,3 | 2121 | 634,24 | 0,00266 | 0,54 |
| Фтористые газообразные соединения | - | 0,3 | 2121 | - | 0,00009 | - |
| Ксилол | - | 0,3 | 2121 | - | 0,05044 | - |
| Толуол | - | 0,3 | 2121 | - | 0,07367 | - |
| Бутилацетат | - | 0,3 | 2121 | - | 0,01455 | - |
| Пропан-2-он (Ацетон) | - | 0,3 | 2121 | - | 0,03160 | - |
| Циклогексанон | - | 0,3 | 2121 | - | 0,00082 | - |
| Уайт-спирит | - | 0,3 | 2121 | - | 0,00212 | - |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 10 | 0,3 | 2121 | 19820 | 0,05716 | 363,71 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) < 20% | 10 | 0,3 | 2121 | 19820 | 0,00409 | 26,02 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,24801 | 570,53 |

Выполненная оценка воздействия показала, что данный объект является экологически безопасным для населения и окружающей среды, выполнение природоохранных мероприятий, удаленность промплощадки от жилой застройки исключают экологический риск от деятельности площадки для временного хранения металлолома на жилую застройку.

9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Экологический Кодекс Республики Казахстан.

- СНиП РК А 2.2. – 1 – 2001. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. Госстройкомитет, г. Астана, 2001.

- Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации, Астана, 2004.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены приказом министра национальной экономики РК от 20.03.2015 г. № 237.

- СНиП  РК 4.01-41-2006. Внутренний водопровод и канализация зданий. Астана, 2007.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека». Приказ Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 168. Зарегистрирован в МЮ РК 13 мая 2015 года №11036.

- Классификатор отходов, утверждённый приказом МООС РК от 31.05.2007 г. № 169-п.

- Рабочий проект «Павлодарская ТЭЦ-3. Строительство площадки для временного хранения металлолома» АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», г. Павлодар, 2014 г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004 г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). Астана, 2004 г.

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. №100-п. Астана 2008 г.

- РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18. 04.2008 года №100-п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение № 3 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года № 100-п.

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приложение № 379-ө к приказу и.о. министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «11» декабря 2013 года.

- Проект нормативов размещения отходов производства и потребления ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», ТОО фирма «Экосистема», г. Павлодар, 2014 год.