Нетехническое резюме

инвестиционных проектов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

по оценке воздействия на окружающую среду

В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» действует долгосрочная инвестиционная программа, направленная на модернизацию энергетического комплекса, целью которой является увеличение паркового ресурса оборудования, повышение располагаемой и установленной электрической и тепловой мощности, снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, энергосбережение. Реализация инвестиционной программы по энергоисточникам осуществляется путем ежегодного подписания двухстороннего Соглашения об инвестиционных обязательствах с Министерством индустрии и новых технологий РК в установленном законодательством порядке. Компания берет на себя инвестиционные обязательства с целью модернизации технологического парка, в рамках Постановления Правительства № 392 от 25.03.09 «Об утверждении предельных тарифов».

- Действующая практика по ОВОС  инвестиционных проектов

Политика АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» единая в области качества, энергоменеджмента, профессиональной безопасности и здоровья, окружающей среды. Данная политика определяет принципы, цели, задачи и основные направления деятельности Компании в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Основополагающими обязательствами политики в вопросах снижения негативного воздействия предприятия на окружающую среду  являются:  выполнение соответствующих законодательных и нормативных требований, связанных с экологическими аспектами, совершенствование технологических процессов производства энергии, а также открытость и доступность информации для всех заинтересованных сторон.

При разработке технических проектов,  реализация которых может непосредственно повлиять на окружающую среду и здоровье граждан, предприятием в обязательном порядке разрабатывается раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС).   В рамках проводимых оценок воздействия на окружающую среду проектных решений в соответствии с «Инструкцией по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации» (Астана, МООС РК, 2007 г.), проводится оценка воздействия на атмосферный воздух, на поверхностные и подземные воды, на почвы, на недра, на растительный и животный мир, физическое воздействие на окружающую среду, а также в обязательном порядке на социально-экономическую среду. После разработки проекта, с целью соблюдения требований ст. 57 Экологического Кодекса РК в части соблюдения принципа гласности государственной экологической экспертизы и доступа населения к принятию решений, Компания через средства массовой информации сообщает о проведении общественных слушаний. Для получения открытой и достоверной информации о предстоящих работах и воздействии, которое предприятие может оказать на окружающую среду, слушания проходят с  привлечением всех заинтересованных сторон: представителей местного исполнительного органа (Акимата), уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, средств массовой информации, заинтересованной общественности, населения. Проведение мероприятия протоколируется, информация размещается в СМИ, а затем проекты передаются в уполномоченный орган для проведения государственной экологической экспертизы.

Согласно утвержденной дополнительной Инвестиционной программы реконструкции и технического перевооружения на долгосрочный период АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2010-2015 годы и Инвестиционных обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по реализации мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию Павлодарских ТЭЦ-3,   ТЭЦ-2 и Экибастузской ТЭЦ на 2014 год разработаны проекты «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) с получением заключений государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) к следующим инвестиционным проектам:

  - Заключение №KZ06VCY00014817 от 13.08.2014г. на ОВОС к проекту «ЭТЭЦ. Строительство секции № 2 золоотвала в ложе озера Туз»;

  - Заключение №KZ65VDC00030038 от 28.11.14г. на ОВОС к проекту «Рекультивация 1-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;

  - Заключение №KZ86VCY00013377 от 28.11.14г. на ОВОС к проекту Реконструкция водоподготовки с заменой трубопроводов ø 500 подачи сырой воды в химическом цехе (2 нитки) с установкой нового осветлителя сырой воды для ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;

  - Заключение №KZ90VCY00016409 24.10.2014г. на ОВОС к проекту «Установка градирни № 5 ТЭЦ-3»;

  - Заключение №KZ31VCY00014561 31.07.2014г. на ОВОС к проекту «Реконструкция турбоагрегата Т-100-130 ст. №5 с заменой генератора на ТЭЦ-3»;

  - Заключение №KZ06VCY00014817  от 13.08.2014г. на ОВОС к проекту Корректировка рабочего проекта «Реконструкция земляных напорных  сооружений золонакопителя (золоотвала) ТЭЦ-2»;

  - Заключение №KZ67VDC00030002 от 28.11.2014г. на ОВОС к проекту «Реконструкция ЗРУ-35 с заменой выработавших свой ресурс выключателей».

На стадии реализации, следующие инвестиционные проекты:

- «Реконструкция котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №3 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;

- Промышленная разработка глинистых пород на участках «Куат» и «Жылы су» для нужд АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;

- «Установка градирни № 5 ТЭЦ-3»;

- «Строительство 2-й очереди золоотвала ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;

- «Строительство 2-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;

- «ЭТЭЦ. Строительство секции № 2 золоотвала в ложе озера Туз»;

- Реконструкция ЗРУ-35 с заменой выработавших свой ресурс выключателей;

- Установка турбоагрегата ст. №2 с заменой генератора на ТЭЦ-3.

На стадии проведения государственной экологической экспертизы проекты:

- «Реконструкция золоотвала ТЭЦ-3 (3-е наращивание);

- «Установка дымовой трубы №2 ТЭЦ-3»;

- Установка турбоагрегата ст. №2 с заменой генератора на ТЭЦ-3;

- «Реконструкция водоподготовки с заменой трубопроводов подачи сырой воды с установкой нового осветлителя сырой воды для ТЭЦ-3».

- Описание реализованных и переходящих на следующий период инвестиционных проектов

После получения прав недропользования были продолжены работы по строительству золоотвалов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.  Строительство новой карты золоотвала  с применением специальной пленки - геомембраны, позволит добиться 100-процентной гидроизоляции. Это надежный и долговечный противофильтрационный экран, обеспечивающий охрану подземных и поверхностных вод от загрязнения, что позволит исключить химическое загрязнение грунтовых вод за счет химических компонентов, содержащихся в воде. Технический эффект от мероприятия заключается в возможности несения производственной нагрузки предприятием, так как без золоотвала выработка электроэнергии, отпуск тепловой энергии невозможны.

С целью увеличения отпуска электрической и тепловой энергии от энергоисточника ТЭЦ-3 для удовлетворения потребностей существующих и перспективных потребителей, а также повышения надежности электроснабжения, пароснабжения и теплоснабжения потребителей разработан  рабочий проект «Установка турбоагрегата ПТ-65/75-130/13 ст.№ 2 ТЭЦ-3»,    с внедрением  современной автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), запланированный срок окончания строительства –  2015 год. Установка турбоагрегата проекта УТЗ 2012 года, вместо ранее демонтированной ПТ-60-130ЧССР проекта 1970 года, позволит снизить удельный расход тепла брутто на 500-900 квтч/Гкал в зависимости от режима работы турбоагрегата, соответственно снижению удельных расходов условного топлива до 3- 5 г/кВтч, что в конечном итоге способствует снижению выбросов вредных веществ в атмосферу города.

Наращивание дамб 1 очереди действующего золоотвала ТЭЦ-3 необходимо для увеличения аккумулирующей мощности действующих золоотвалов на период строительства нового золоотвала 2 очереди ТЭЦ-3 с целью организации складирования золошлаковых отходов, образующихся в процессе производственной деятельности станций, начато в 2013году, срок окончания 3-го наращивания– 2015г., 2-е наращивание – закончено в 2014 году. Без выполнения данных работ, эксплуатация ТЭЦ до ввода  нового золоотвала была бы невозможна.

Запланированный срок рекультивации золоотвала 1 очереди – 2015 год. Для предотвращения пыления поверхности золоотвала отработанной секции предусматривается техническая рекультивация – устройство защитного слоя из супеси, посев трав, устройство въезда. Заполненную секцию покрывают защитным слоем из уплотненной карьерной супеси толщиной 0,5 м с добавлением 10% растительного грунта в верхнем слое толщиной 0,2 м, что соответствует требованиям СНиП РК 1.04-14-2003 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов». Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по уменьшению влияния работ по рекультивации золоотвала ТЭЦ-3 на окружающую среду: использование разработанных земельных ресурсов, увлажнение территории и дорог, укрытие тентами кузова автосамосвалов при транспортировке сыпучих и пылящих материалов.  Земельный участок после рекультивации будет использоваться как земли промышленности. Проектом также предусмотрен комплекс мероприятий по уменьшению влияния работ по рекультивации золоотвала ТЭЦ-3 на окружающую среду: использование разработанных земельных ресурсов, увлажнение территории и дорог, укрытие тентами кузова автосамосвалов при транспортировке сыпучих и пылящих материалов. На указанный проект получено экспертное заключение  ТОО «GN Energy» № 09/14 от 07.03.14г., о том, что рабочий проект соответствует предъявленным к нему требованиям промышленной безопасности и действующей НДТ на территории РК.

Выполнение инвестиционного мероприятия по проекту «Реконструкции котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. № 3 ТЭЦ- 3 с установкой АСУ ТП»   направлено на снижение выбросов NОх, увеличения КПД и повышения надежности. С продуктами сгорания топлива в атмосферу выбрасываются различные вредные вещества, в том числе окислы азота.  За счет реконструкции топочных и горелочных устройств котла выброс в атмосферу окислов  азота будет снижен до гарантированных заводом-изготовителем  450 мг/нм3, по сравнению с данными 2012 – более 600 мг/нм3. Аналогичная реконструкция проведена в 2012 году на котлоагрегате ст.№1  ТЭЦ-3.

Реализация проекта «Строительство градирни ст. №5  ТЭЦ-3» (площадь орошения 1600м2) позволит сократить воздействие на атмосферный воздух района размещения ТЭЦ-3, в первую очередь,  за счет сокращения объема каплеуноса (не превышает 0,005% от расхода воды на градирню) и во-вторых за счет использования полимерных материалов, рекомендуемых к установке в градирнях. Применяемые водоуловители, используемые на градирне, снижают капельный унос почти на 100%.  Использование в водораспределительной системе и оросителях полимерных материалов, устойчивых к температуре до 60° С, обладающих высокой стойкостью к щелочам, кислотам, жирам, смазочным веществам, УФ-излучению позволит сократить воздействие на атмосферный воздух района размещения ТЭЦ-3. Для уменьшения уровня шума в процессе эксплуатации градирни  предусмотрена установка жалюзи (для уменьшения подтока воздуха в зимнее время), которые уменьшают уровень звука на 2-3 дБ. Применение полимерных оросителей позволит также облегчить несущие конструкции опорного каркаса под ороситель из учета веса полимерных оросителей. Принятые в рабочем проекте технические решения соответствуют наилучшим доступным технологиям, существующим в Европейской практике и в РК. Срок завершения строительства – 2015 год.

В 2013 году выполнен рабочий проект «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3». Предлагаемая к установке дымовая труба является сооружением для отведения дымовых газов от существующих и устанавливаемых котлов, дымовая труба  не является источником выделения выбросов загрязняющих веществ. Дымовая труба высотой 180 метров улучшит рассеивание выбросов и снизит приземные концентрации загрязняющих веществ. Реализация рабочего проекта позволит снять ограничения по тяге существующих котлоагрегатов, работающих на дымовую трубу №1 без останова ТЭЦ, тем самым повысить надежность теплоснабжения жителей города.

В результате замены масляных выключателей на элегазовые при реализации проектов «Реконструкция закрытого распределительного устройства (ЗРУ- 35 кВ)» сокращается вероятность загрязнения площадки ОРУ попаданием нефтепродуктов в почву и подземные воды. Уровень электромагнитного воздействия на границе санитарно-защитной зоны ТЭЦ-3 после реконструкции ЗРУ-35 кВ не превысит ПДУ-1кВ/м.

III.	Оценка воздействия на окружающую среду

Реализация проектов имеет важное социально-экономическое значение, определяемое масштабом и долей производства электроэнергии и тепла в Павлодарском энергоузле. Принятые технические решения при реализации инвестиционных проектов позволяют сделать следующие выводы по воздействию на окружающую природную и социально-экономическую среду:

1. Атмосферный воздух

Во всех проектах предусмотрены мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Основными источниками воздействия на компоненты окружающей среды в период строительно-монтажных работ по реконструкции турбоагрегатов, котлоагрегатов и строительстве градирни являются: двигатели автотранспортной и строительной техники, заправка строительной техники автозаправщиком, пересыпка грунта, щебня, керамзитового гравия, песчано-гравийной смеси и песка, сварочные и газорезательные работы, окрасочные и гидроизоляционные работы, укладка асфальтобетона и т.д. Эксплуатация непосредственно турбоагрегатов не сопровождается выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.  Увеличение вредных выбросов от сжигания топлива при реализации данного проекта не предусматривается, так как производительность котельных агрегатов и часовой расход угля в целом по станции не меняется. Паропроизводительность котлов остается на прежнем уровне. Согласно действующему проекту нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для ТЭЦ-3, максимальный расход топлива в целом по предприятию рассчитан на номинальный режим работы всех котлоагрегатов. Выбросы загрязняющих веществ в целом по станции после ввода в эксплуатацию турбоагрегатов не превысят нормативы ПДВ, установленные для ТЭЦ-3. Расчеты рассеивания на период реконструкции и эксплуатации оборудования с учетом существующих источников показали, что приземные концентрации, создаваемые источниками выделения в период реконструкции и эксплуатации по всем ингредиентам не превышают значений 1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Целью реализации инвестиционного мероприятия по Реконструкции котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. № 3 ТЭЦ- 3 является снижение выбросов NОх, увеличение КПД и повышение надежности с установкой АСУ ТП. С продуктами сгорания топлива в атмосферу выбрасываются различные вредные вещества, в том числе окислы азота.  За счет реконструкции топочных и горелочных устройств котла выброс в атмосферу окислов  азота сводится к минимуму. Аналогичная реконструкция будет продолжена на котлоагрегатах ТЭЦ-3 с 2015 г. (ст. №2,4-6) по одному энергетическому котлу ежегодно.

Разработка участков «Куат» и «Жылы су», а также строительство новых золоотвалов, реконструкция земляных напорных сооружений золонакопителей и рекультивация отработанной очереди золоотвала  сопровождаются пылением  в атмосферный воздух от вскрышных и добычных работ, а также пылением площадки производства работ и дорог при движении строительной техники и автотранспорта. Для предотвращения пыления проектами предусмотрен полив дорог в засушливые дни летнего периода. Анализ результатов расчетов рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами   от реализации данных мероприятий на границе санитарно-защитной зоны ни по одному из выбрасываемых загрязняющих веществ не превышают установленных  значений ПДК (предельно-допустимая концентрация).

В период эксплуатации 2-й секции золоотвала ЭТЭЦ в ложе оз. Туз во избежание процесса дефляции золошлаков проектом предусмотрено орошение надводных золошлаковых пляжей в случае их обсыхания, с помощью дождевальных установок ДД-80, воду к дождевальным установкам предусмотрено подавать по проектируемому водоводу пылеподавления от существующей насосной станции пылеподавления.

2. Водные ресурсы

В реализуемых проектах предусматриваются меры по предотвращению и снижению воздействия на водные ресурсы.

Предупреждение загрязнения подземных вод и поверхностного стока в процессе ведения добычных работ на участках «Куат» и «Жылы су» достигается за счет соблюдения следующих мер:

- организация сбора отходов в местах, отвечающих санитарным нормам и правилам, их        своевременный вывоз для санкционированного размещения и утилизации;

- заправка транспорта и механизмов горюче-смазочным материалом (ГСМ) с принятием мер, исключающих утечки и проливы нефтепродуктов.

Для мониторинга подземных вод предусмотрено создание режимной сети наблюдательных скважин, ведение   наблюдений за состоянием подземных вод.

Согласно проекта реконструкции турбоагрегатов вода на охлаждение будет подаваться из существующей системы оборотного технического водоснабжения. Учет расхода свежей воды на подпитку системы оборотного водоснабжения предусматривается по существующим расходомерам. Вода от охлаждения конденсаторов и вспомогательного оборудования турбоагрегатов поступает в существующую оборотную систему водоохлаждения оборудования ТЭЦ-3. Конденсат водяных паров предусмотрено направлять в существующую систему гидрозолоудаления (ГЗУ). Водопотребление в период реконструкции и эксплуатации проектируемого объекта не приведет к превышению разрешенного лимита забора воды. Поверхностные водные объекты в непосредственной близости от расположения проектируемого объекта отсутствуют, поэтому прямое воздействие на них исключается.

При проведении рекультивации 1-й очереди золоотвала  ТЭЦ-3 вода дополнительно будет использоваться на полив и уплотнение защитного слоя и полив посевов трав. Вероятность загрязнения грунтовых вод практически отсутствует, так как подземные воды залегают достаточно глубоко – 18,8м.

Для предупреждения влияния на подземные воды при реализации всех проектов предусмотрено принятие мер, исключающих попадание в грунт и грунтовые воды мастик, растворителей, горюче-смазочных материалов, используемых в ходе строительства и при эксплуатации строительной техники и автотранспорта, не допускать устройства стихийных свалок мусора и строительных отходов. При соблюдении условий строительства, влияние на загрязнение подземных вод при реализации проектов не прогнозируется.

По проекту Строительство секции №2 золоотвала ЭТЭЦ в ложе оз. Туз согласно проекту источник водоснабжения сохраняется, объем водопотребления не увеличивается. Для защиты окружающей среды и сокращения влияния золоотвала ЭТЭЦ на гидросферу, защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и сокращения потребления свежей воды, предусмотрен оборотный цикл водоснабжения системы гидрозолоудаления (ГЗУ). Подпитка системы ГЗУ осуществляется стоками ЭТЭЦ, свежая вода для подпитки системы ГЗУ не используется.

3. Почва. Отходы

Проектами предусматриваются меры по предотвращению и снижению воздействия на почвенный покров.

Проектируемые турбоагрегаты и котлоагрегат размещаются в пределах существующего земельного отвода предприятия, снятие плодородного слоя почвы не предусматривается, так как площадки реконструкции находятся в существующем главном корпусе предприятия.

Участок в ложе оз. Туз для строительства 2-й секции золоотвала предоставлен дополнительно АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на праве временного возмездного землепользования.

Ведение работ по разработке месторождения «Куат» ведется в пределах границ горного отвода площадью 64,51 Га, «Жылы су» - в пределах границ горного отвода площадью               15,49 Га. С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду ведется четкая организация сбора, хранения и вывоза отходов в места их размещения.

Для предотвращения загрязнения отходами производства и потребления в проектах в обязательном порядке предусматриваются следующие мероприятия:

- обустройство площадки контейнерами;

- сбор коммунальных и производственных отходов производится в разные контейнеры и регулярный вывоз;

- ремонт автотранспорта производить только в специализированном месте, что препятствует загрязнению отходами и нефтепродуктами почвы.

Все образуемые в период реконструкции виды отходов по мере образования передаются специализированным предприятиям для размещения или переработки согласно заключенным договорам.

4. Недра

Для реализации проектов изъятие новых земельных участков (за исключением участка в ложе оз. Туз) не производилось, что исключает:

- застройку площадей залегания полезных ископаемых;

- нарушение редких геологических обнажений, минеральных образований, палеонтологических объектов и участков недр, объявленных заповедниками, памятниками природы, истории и культуры.

Принятая проектом технология ведения горных работ на участках «Куат» и «Жылы су» позволяет осуществлять максимально возможную полноту выемки полезного ископаемого. Для обеспечения рационального использования и охраны недр предусмотрен комплекс мер организационного и технического характера:

- контроль за полнотой выемки полезного ископаемого;

- учет добычи;

- ведение работ в строгом соответствии с проектом технической разработки.

По окончании добычных работ на участках «Куат» и «Жылы  су» будут проведены рекультивационные работы.

5. Растительный и животный мир

Анализ флоры и фауны территорий, длительное время находящихся в эксплуатации показывает, что в связи с длительной антропогенной нагрузкой происходит упрощение структур растительного и животного мира, связанного, в первую очередь, с фактором вытеснения. В этой связи реконструкция котлоагрегата и турбоагрегатов не приведет к нарушению сложившихся структур техноландшафта, растительного и животного мира.

Состояние растительного покрова в зоне участков «Куат» и «Жылы су» и строящихся золоотвалов характеризуется отсутствием растительных сообществ и скудным видовым разнообразием флористического состава. Редкие и занесённые в Красную книгу растения, а также места  обитания редких животных, занесённых в Красную книгу,  в районе участков «Куат» и «Жылы су» и строящихся золоотвалов отсутствуют.

6. Физическое воздействие на окружающую среду

Во всех проектах предусматриваются мероприятия направленные на снижение физических воздействий на окружающую среду.

Устанавливаемые турбоустановки и сопутствующее оборудование  являются источниками физических воздействий таких как: шум, вибрация, тепловыделения и электромагнитные излучения. Для уменьшения физических воздействий проектами предусматриваются следующие мероприятия:

- применение современных установок, которые не создают шумов и вибрации превышающих допустимых значений;

- выполнение отдельных фундаментов под оборудование;

- покрытие цилиндров турбин, высокотемпературного оборудования и трубопроводов специальной теплоакустической напыляемой изоляцией, размещение оборудования в специальных помещениях и ограждениях (кожухах, обшивках);

- применение шумоглушительных насадок, гибких связей (муфт), упругих прокладок, пружинных опор и подвесок на устанавливаемом оборудовании.

Физические воздействия от реконструируемых объектов за счет предусмотренных мероприятий гасятся в пределах главного корпуса и площадки предприятия. В целом по предприятию с вводом в эксплуатацию проектируемых объектов увеличения уровня физических воздействий не произойдет, поскольку установка турбоагрегатов осуществляется взамен морально устаревшего оборудования.

Источниками теплового воздействия градирни на окружающую среду являются выбросы паровоздушной смеси в атмосферный воздух. По результатам оценки по аналогичным объектам, паровоздушная смесь не попадет в приземный слой атмосферы (около 2 м над поверхностью земли) и выброс ее не окажет теплового воздействия на окружающую среду.

Источником шума при эксплуатации площадки добычи на участках «Куат» и «Жылы су» и площадках строящихся золоотвалов является процесс работы техники, но учитывая фактор значительной удалённости от жилого массива, шумового негативного воздействия не происходит.
Источники теплового и электромагнитного излучения на участках «Куат» и «Жылы су» и площадках строящихся золоотвалов отсутствуют.

7. Социально-экономическая среда

Во всех проектах проводится оценка экологических рисков и рисков для здоровья местного населения, оценка воздействия на социально-экономическую сферу.

Непосредственно реконструкция оборудования ТЭЦ какого-либо воздействия на социально-экономические условия жизни местного населения не оказывает и изменение характеристик его трудовой деятельности не вызывает. Реализация инвестиционных проектов по реконструкции оборудования ТЭЦ улучшит санитарно-эпидемиологическое состояние территорий станций благодаря сокращению валовых выбросов пыли неорганической в атмосферу.