Техническое резюме по разделу «Охрана окружающей среды» к проекту «Реконструкция земляных напорных сооружений золоотвала

ТЭЦ-3 г.Павлодар»

Проект реконструкции напорных сооружений предназначен обеспечить инвестора (АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО») технологическими схемами производства работ и экономичными расчетами строительства на действующем золоотвале ТЭЦ-3 для увеличения его аккумулирующей емкости и продления срока эксплуатации.

Основной состав строительных работ при реконструкции дамб золоотвала заключается в увеличении высоты ограждающих дамб на 2 м за счет досыпки призматического сечения дамб местными грунтовыми материалами. Увеличение площади сечения дамб путем увеличения высоты призмы предполагает изменение общей формы призмы и смещение оси гребня насыпи во внутреннюю сторону золонакопителя. При этом часть сечения с верховыми откосами из насыпного грунта перемещается и укладывается на слой, накопленной за годы эксплуатации золы.

Помимо операции по наращиванию насыпных дамб по высоте проектом должны решаться задача по укреплению низовых (внешних) откосов, увеличению их надежности в эксплуатации при увеличении напора воднозольной смеси на земляные конструкции дамб. Усиление низовых откосов требует не только дополнительных объемов земляных работ, но и введение новых конструктивных элементов в дамбах золоотвала.

Инвестором технологического проектирования выступает АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – договор №9627.09 от 01.10.2013г. Основанием по структуре технических и экологических вопросов проекта является “Задание на проектирование”.

В обосновании и расчетах строительных решений проекта были использованы материалы технического отчета “Инженерные изыскания для обоснования технических решений по увеличению аккумулирующей емкости золоотвала ТЭЦ-3” (разработчик – ТОО НПП “Биосфера”, 2013 г.).

Инженерно-геодезические изыскания были проведены в октябре - ноябре 2013 года.

Проектная документация  выполнена в соответствии с природоохранными нормами и правилами проектирования и строительства, представляющих собой систему унифицированных регламентов, соблюдение которых природопользователем, при осуществлении им своей хозяйственной деятельности, предотвращает разрушение и деградацию природных ландшафтов и природных компонентов окружающей среды. При разработке настоящего проекта использована оценка намечаемого строительства с требованиями Экологического Кодекса РК от 09.01.2007г, Водного Кодекса РК от 09.07.2003г, Земельного Кодекса РК от 20.05.2003г, Кодекса РК «О здоровье и системе здравоохранения» от 18.09.2009г., изменений и дополнений к перечисленным основополагающим правовым актам, сборника «Природоохранные нормы и правила проектирования».

Раздел «Охрана окружающей среды» - подготовлен в соответствии с методическими указаниями пунктов 27-32 и приложения 3 «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации» (утверждена приказом Министра охраны окружающей среду РК от 28.06.2007г.№204-п) как на незначительный по масштабам и экологической значимости объект  строительства, при возведении которого радиус влияния каждой строительной фазы не превышает 100м. В границах земельного отвода не намечается строительство новых зданий и сооружений, не меняется целевое назначение существующего объекта – весь проектируемый цикл строительных работ обеспечивает реконструкцию действующего  золонакопителя с улучшением эксплуатационных характеристик.

Проект «Реконструкция земляных напорных сооружений золоотвала ТЭЦ-3 г.Павлодар» разработан только для увеличения накопительной емкости золоотвала и повышения физической надежности напорных сооружений в процессе эксплуатации, при этом технологическая схема гидротранспорта пульпы, оборотного водоснабжения и эксплуатации золонакопителя, в том числе и пылеподавление поверхности золоотвала, остается неизменной, т.е. при производстве СМР по увеличению высоты и ширены основания земляных напорных дамб выше обозначенные технологические операции не меняются по количественным, качественным и временным показателям.

# Состояние природной среды.

ТЭЦ-3 входит в состав предприятий  теплоэнергетики  АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и находится в районе северной промышленной зоны г.Павлодара, где располагается узел крупных промпредприятий: ТЭЦ-2, ПНПЗ, ПФ ТОО «Кастинг».

Блок крупных промышленных предприятий теплоэнергетики состоящий из ТЭЦ-1(АО “Алюминий Казахстана”), ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 (АО “Павлодарэнерго”), Аксуской ГРЭС (АО “ЕЭК”) образуют поле приземной концентрации загрязняющих веществ, распространяющееся до границы Российской Федерации. Для Павлодарского промышленного района при переносе загрязняющих веществ в северо-восточном направлении на расстоянии 200 км вероятность загрязнения диоксидом серы равна 12,2%, а диоксидом азота 22,5% на уровне 0,01-0,05 ПДК.

Оценка территории района по состоянию поверхностных и подземных вод, определенные по “Рекомендациям по охране окружающей среды в районе планировки, соответствует критерию “ограниченно благоприятная”.

Нарушенность почвенно-растительного покрова для территории по периметру золонакопителя характеризуется как “слабая” – коэффициент густоты овражной сети менее 25 м/км2, площади эродированных почв менее 20%, общей площади района.

По дифференциации ландшафтов территория вокруг золоотвала относится к классу Г – территории линейные благоприятные в эстетическом отношении ландшафтных факторов (плоские по рельефу, безлесные и удаленные от природных водных источников).

Растительность вокруг территории золонакопителя не отличается биоразнообразием. Из деревьев наиболее часто встречаются - лох узколистый, тополь черный (Populus nigru). Характерные растения солонцов: грудница опушенная, полынок, полынь селитряная. Плотность растений на 1 м2= 17 единиц. Основное растение, произрастающее в низовых откосах дамбы - заросли тростника, высота его = 1,5-2 м, плотность растений на 1 м2 =80 единиц.

Земляные дамбы золонакопителя являются формой искусственного микрорельефа. На элементах дамб отсутствует почвенный покров и растительность. Поверхность дамб не является средой обитания  представителей животного мира.

# Атмосферный воздух.

Для оценки воздействия на окружающая среду в данной работе производится расчет эмиссий загрязняющих веществ от передвижных источников.

Расчет производился в соответствии с действующими методиками:

  - «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий» Астана 2008. Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года №100-п.

  - «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов» Астана 2008. Приложение №13 к Приказу министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года №100-п.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при пылении грунта произведен согласно приложения №11 к приказу Министра ООС Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100 – П;

Нормативы предельно допустимых выбросов разработаны для одного источника выбросов (пыление) – выделяющего в атмосферу 1 загрязняющее вещество (Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния 20-70%). Суммарный валовый выброс при существующем положении составляет 1,4 т/год. Нормативы предельно допустимых выбросов и год достижения представлены в таблице.

Нормативы предельно допустимых выбросов

| № | Наименование загрязняющих веществ | Код загрязняющего вещества | Выбросы загрязняющих веществ | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/сек | т/год |  |
| 1 | Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния 20-70% | 2907 | 0,06 | 1,27 | 2015 |

Согласно СанПиН “Санитарно-эпидемиологическим требованиям к проектированию производственных объектов”, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РК от 17 января 2012 года № 93 для ТЭЦ-3 относятся к 2 классу опасности предприятий. Размер нормативной санитарно-защитной зоны составляет 500 метров.

Специальные мероприятия по снижению отрицательного воздействия не разрабатывались, так как:

- влиянием источников выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух является временным;

- по результатам анализа возможного воздействия производства СМР по реконструкции дамб золоотвала на окружающую среду масштаб и уровень воздействия признан минимальным;

- реконструируемый объект максимально сохраняет используемый земельный участок в существующем режиме функционирования.

В связи с краткосрочностью выполнения работ  и временного пребывания источников загрязнения в районе золонакопителя ТЭЦ-3 исполнитель не будет получать предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). В связи с этим, специальные мероприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ не разрабатываются.

Для снижения приземных концентраций вредных веществ в атмосфере в периоды НМУ предусматриваются мероприятия организационного характера, соответствующие 1 режиму работы предприятий в периоды НМУ:

  - контроль за точным ведением технологического процесса работы по наращиванию дамб согласно ППР (проекту производства работ);

  - контроль за точным соблюдением технологического регламента запуска и прогрева двигателей;

  - контроль за точным соблюдением технологии производства земляных работ по добыче, транспортировке и перегрузке грунта.

Внедрение предусмотренных организационно-технических мероприятий обеспечит сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в периоды НМУ на 15-20%.

# Водные ресурсы.

Источником водоснабжения ТЭЦ-3 является магистральный коллектор АО “Павлодар-Водоканал Северный”, отпуск промышленной воды производится по двум водоводам на основании договора №9813.09 от 23.12.2013 на объеме 29290,438 тыс.м3/год.

Водоснабжение станции водой хоз.питьевого качества осуществляется от сетей ТОО “ПНХЗ” на основании договора №10287.09/9905.09 от 01.01.2014 года и объема 301,401 тыс.м3/год.

Хозбытовые сточные воды отводятся в  канализационные сети АО “Павлодар-Водоканал Северный”, на основании договора за № 0148.1.03.4/1410.09 о т26.06.2004 года и дополнительного соглашения №19 от 22.11.2013 года на объем 301,401 тыс.м3/год.

Поверхностные воды. В зоне размещения объекта источники поверхностных водных объектов отсутствуют.

Подземные воды. Район проектирования по степени изученности составляющих водного баланса относится к неизученным. Существует основание утверждать о том, что постоянная инфильтрация от потерь с накопителей жидких отходов формирует техногенную верховодку с непрерывно возрастающими уровнями подземных вод. Максимальная высота слоя воды в контуре подтопления зависит от проницаемости пород и интенсивности инфильтрации. Выход подземных вод в виде грифонов, ручьев отсутствует.

Строительные работы по укладке грунта выполняются послойно, (мощностью слоя 0,2-0,3м), с  увлажнением и уплотнением катками. Для смачивания грунта на досыпаемых участках будет  использована вода с пруда-осветлителя. Уплотнение грунта дамб с увлажнением оборотной водой   производится до 1,65-1,85г/см3.

Объем воды изымаемой из пруда-осветлителя для смачивания грунта представлен в таблице

# Потребность в воде на уплотнение дамб

| Место использования воды в строительных работах | Vвсего, тыс.м3 | V, м3 за смену |
| --- | --- | --- |
| Северная дамба | 3,41 | 18,81 |
| Восточная дамба | 6,83 | 37,82 |
| Западная дамба | 4,46 | 24,75 |
| Всего: | 14,7 | 81,67 |

Вода, изымаемая из пруда-осветлителя, никак не повлияет на полный технологический цикл возврата осветленной воды с золоотвала на ТЭЦ-3.

Рекомендуется примерно треть необходимого количества воды расходовать на полив основания. В этом случае улучшается контакт с ранее уложенным слоем и ускоряется равномерное распределение влаги по высоте слоя, после чего можно приступить к уплотнению. Увлажняют грунт на карте из автоцистерн или из шлангов, подсоединенных к временному водопроводу.

# Недра.

Технологической схемой производства работ по наращиванию дамб предусмотрено использование песчаного грунта из карьеров, принадлежащих АО «Павлодарэнерго» на праве временного землепользования, предоставленного на основании Постановления акимата Павлодарской области от 1 июля 2013 года №214/7.

Для реализации намеченных мероприятий по реконструкции объекта потребность в минеральных и ресурсах в период строительства составит 144,055 тыс.м3 песчаного грунта.

Досыпка земляных дамб золонакопителя производится песчаным грунтом из карьера расположенных  к востоку (615 м) от объекта строительства. Общая площадь земельных отводов под карьер составляет 64,51 га. Используемые земельные участки с правом возмездного землепользования до 31.12.2015 года  соответствует целевому назначению – «разработка карьера и добычи грунта» (акт земельного отвода по постановлению акимата Павлодарской области от 01.07.2013 года №214/7 .

# Отходы производства и потребления.

Виды и объемы образования отходов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» установлены «Проектом нормативов обращения с отходами производства и потребления ТЭЦ-2 И ТЭЦ-3 АО«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», утвержденными КЭРиК МООС РК 26.04.2013г. (заключение государственной экологической экспертизы по проекту НРО №5-19/1166 от 26.04.13г.»)

Согласно паспорту отходов, зарегистрированному от 27.12.2012г S-12 №012168, количество золошлаковых отходов, складируемых на золоотвале АО«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», составляет 1847339,563 т/год. Перечень опасных свойств отходов Н13, происхождение отходов –  сжигание угля при производстве тепловой энергии (Q8+Q9). Состав отходов и токсичности его компонентов – С01+С10+С15. Рекомендуемым способом переработки отходов является поверхностное захоронение (D5). Отходы не обладают реакционной способностью, не коррозионные, невзрывоопасные и негорючие. Ограничения по транспортировке и обращении с отходами отсутствуют. Физическое состояние S3+S5, радиационная способность отходов не превышает уровней, установленных СанПиН 5.01.030.03 “Санитарно-гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности”.

Данные отходы содержат лишь перечисленные в паспорте отходов токсичные компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы как отходы индекса Зеленый GG030+GG040.

Согласно “Разрешение на эмиссии в окружающую среду на 2012-2014 гг.” за № 0056609от 29.11.2011г. разрешено производить размещение (хранение) отходов производства и потребления в объемах  не превышающих 1032136 тонн в год.

При производстве СМР по реконструкции (наращиванию) ограждающих сооружений образование отходов не предусмотрено.

Для выполнения строительных работ  будут привлечены подрядные специализированные организации, осуществляющие контроль и надзор за качеством работ и соблюдением природоохранных правил строительства.

Санитарно-гигиенические и эпидемиологические условия  для работающего персонала на реконструкции золонакопителя не предусматривают оборудование и обустройство  пунктов приема пищи, питьевой воды и надворных туалетов. Объект находится в городской черте и все обозначенные пункты жизнедеятельности рабочих расположены в ближайших административно-бытовых зданиях  промышленных предприятий ТЭЦ-3.

# Физические воздействия.

Факторы физического воздействия на окружающую среду при строительстве: шум, освещение, вибрация, тепловое загрязнение, радиацию, электромагнитное излучение не будут превышать установленных государственных  норм. Воздействия процесса строительства будет ограничиваться использованием техники и оборудования, соответствующих межгосударственному стандарту (ГОСТ 27409-97) нормирующему шумовые характеристики машин, механизмов и другого оборудования (уровень шума предполагается в диапазоне 45-55 дБА).

Потенциальные источники  электромагнитного излучения - базовые станции систем связи, высоковольтные линии электропередач и трансформаторные подстанции, телецентры и телевизионные ретрансляторы в районе строительства отсутствуют. Радиационный фон площадки строительства, карьера строительных песков и используемых материалов не превышает уровней, установленных СанПиН 5.01.030.03 «Санитарно-гигиенических требований по обеспечению радиационной безопасности».

# Земельные ресурсы и почвы.

В районе размещения золоотвала ТЭЦ-3 сельскохозяйственные угодья отсутствуют.

Нарушенность почвенно-растительного покрова для территории по периметру золонакопителя характеризуется как “слабая” – коэффициент густоты овражной сети менее 25 м/км2, площади эродированных почв менее 20%, общей площади района.

По дифференциации ландшафтов территория вокруг золоотвала относится к классу Г – территории линейные благоприятные в эстетическом отношении ландшафтных факторов (плоские по рельефу, безлесные и удаленные от природных водных источников).

Неблагоприятные геологические процессы – карстовые явления, просадка грунта, пучение и т.п. отсутствуют.

Общая площадь отведенных земель под сооружения внешнего золоудаления и обслуживания золоотвала, насосной станции осветленной воды  составляет 118 га и на  1 карьере песчаного материала  общей  площадью 64,51 га (Постановления акимата Павлодарской области от 1 июля 2013 года №214/7.)

При производстве строительных работ по наращиванию дамб целевое назначение земельных участков не подлежит изменению. Дополнительные земельные ресурсы вовлекаться не будут.

При разработке карьеров верхний почвенно-растительный слой подлежит срезке и складированию для последующего использования в рекультивации золонакопителя и карьеров.

Практически на всем протяжении участка расчистки подъезд единиц техники будет осуществляться по  существующим дорогам с грунтовым покрытием 4 категории. В местах отсутствия дорог время воздействия техники на почву кратковременное, не превысит 2-3 часов. Скопление техники более 1 единицы на гектар площади строительства  не предусмотрено.

Заправка автотехники и строительных механизмов топливом, а также их ремонт на участке производства земляных работ не производится.

Экологический мониторинг почв и земельных ресурсов в районе размещения объекта и производства строительно-монтажных работ осуществлять не менее одного раза в квартал в составе работ по контролю за влиянием накопителя отходов (золооотвала) на природную среду  включенными в программу  производственного мониторинга предприятия на 2013-2015 гг.

# Растительность.

Растительность вокруг территории золонакопителя не отличается биоразнообразием. Из деревьев наиболее часто встречаются - лох узколистый, тополь черный (Populus nigru). Характерные растения солонцов: грудница опушенная, полынок, полынь селитряная. Плотность растений на 1 м2= 17 единиц. Основное растение, произрастающее в низовых откосах дамбы - заросли тростника, высота его = 1,5-2 м, плотность растений на 1 м2 =80 единиц.

Использование растительных ресурсов не предусмотрено.

Изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения при реализации проектируемых работ и эксплуатации золонакопителя исключены по причине скудности и дефицита флористического состава.

# Животный мир.

Редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных на территории размещения рассматриваемого объекта нет.

Воздействие существующего золоотвала на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, путей миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации исключена, поскольку в районе Северной промышленной зоны г.Павлодара, крупном узле промпредприятий, фаунистический состав очень скуден. На гребне и откосах земляных дамб золонакопителя отсутствуют условия для обитания птиц и диких животных. Поэтому, разработка мероприятий по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ и видового многообразия водной и наземной фауны, улучшение кормовой.

# Воздействие на здоровье населения.

Воздействие на здоровье может происходить только при строительстве. Воздействие реализуется через:

загрязняющие воздух вещества;

шум;

освещение;

вибрацию;

электромагнитное излучение.

В следующих разделах рассматривается воздействие на здоровье населения каждого фактора.

# Воздействие загрязнения атмосферного воздуха

Определенную роль в загрязнении атмосферного воздуха в период строительства будет играть пыление от строительных работ и движения автотранспорта.

Воздействия  выбросов строительного оборудования, в основном, кратковременные, этому воздействию может подвергнуться ограниченное количество людей и только в непосредственной близости от источников загрязнения.

На границе жилой зоны и в населенных пунктах приземная концентрация загрязняющих веществ, не будет превышать 1 ПДК, поэтому вредного воздействия на здоровье населения не ожидается.

# Шум

Оценка шума была проведена с целью определения его воздействия на население в результате использования строительной техники и оборудования и при эксплуатации.

Воздействия процесса строительства будет ограничиваться использованием техники и оборудования, соответствующих межгосударственному стандарту (ГОСТ 27409-97) нормирующему шумовые характеристики машин, механизмов и другого оборудования.

При эксплуатации шум будет регистрироваться в основном от технологического оборудования соответствующих межгосударственному стандарту (ГОСТ 27409-97) нормирующему шумовые характеристики машин, механизмов и другого оборудования.

# Освещение

При выполнении производственных операций по строительству и эксплуатации все работы будут проводиться в дневное время. При необходимости технологическое оборудование и рабочее пространство во время строительства и при эксплуатации будут освещаться прожекторами на мачтах (СНиП №2.04-05-2002). Свет будет сконцентрирован на рабочих площадках, и не будет оказывать воздействия на жилой сектор.

# Вибрация

При проведении строительных работ, таких как выемка грунта, снятие плодородного слоя почвы могут возникать вибрации.

При выполнении проекта необходимо учитывать требования по нормативам вибрации, указанные в СанПиНах, утвержденных приказами МЗРК № 310 от 29.06.05 и № 305 от 29.06.05 Республики Казахстан.

# Электромагнитное излучение

Электромагнитное излучение (ЭМИ) является формой неионизирующего излучения, вырабатываемого электричеством. Потенциальными источниками электромагнитного излучения являются базовые станции системы связи, высоковольтные линии электропередач и трансформаторные подстанции. Для уменьшения воздействия данные объекты будут установлены в соответствии с требованиями СТРК 1151-2002 и санитарных правил (СанПиН 3.01.036-97). Ожидается, что отрицательное воздействие на здоровье населения оказано не будет.

Обобщение воздействия на здоровье населения.

Обобщая воздействия на здоровье, можно отметить, что все потенциальные отрицательные воздействия низкие

Все  отрицательные воздействия, описанные в данной главе, предположительно будут незначительными. Кроме того, минимальные и незначительные воздействия, связанные с загрязнением воздуха и шумом показаны на основании наихудшего сценария и, фактически, могут не возникнуть.

Основные выводы по проекту:

- Строительные работы по реконструкции земляных напорных сооружений золоотвала ТЭЦ-3 г.Павлодара не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и не представляют опасности для здоровья населения.

- Реконструкция дамб повысит надежность сооружений внешнего золоудаления, продлит срок эксплуатации ТЭЦ-3 без дополнительных государственных инвестиций на строительство новой станции, выполнит важный социально-экономический заказ по обеспечению электроэнергий и теплом  население региона.

- Золонакопитель ТЭЦ-3 находится на  городской территории, специально предназначенной для размещения промышленных площадок предприятий промышленности, постоянно создающих и распространяющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и накапливающих промышленные отходы.

- По уровню технологического процесса ТЭЦ-3 соответствует стандартам Республики Казахстан, предъявляемых к тепловым электростанциям.

- ТЭЦ-3, являющаяся составной частью энергетической компании АО “ПАВЛОДАРЭНЕРГО” располагает всеми разрешительными документами, включая юридические, санитарно-гигиенические, экологические и другие, на осуществление хозяйственной деятельности.

- Объект технологического проектирования – накопитель отходов производства, в виде воднозольной смеси, входит в состав производственного комплекса ТЭЦ-3. Накопитель выполнен из периметра земляных ограждающих насыпных дамб внутреннее пространство, между которыми заполняется гидросмесью. Накопитель эксплуатируется с 2000 года и расчетный срок наполнения его до проектной высоты дамб истекает в 2015 году, т.е. продолжительность цикла эксплуатации истекает в этом году. Необходимость в выполнении проекта изыскательских работ для строительства вызвана производственной целью – продлить срок эксплуатации накопителя на 2 года.

7. Проектом реконструкции земляных напорных сооружений предусматривается наращивание высоты северной, западной и восточной дамб на высоту 2,0м (от начальной высотной отметки гребня дамб 149,0 м до отметки 151,0м) путем досыпки местным песчаным материалом из ведомственного карьера строительных песков.

Последовательность работ – разработка карьера, транспорт песков, укладка с уплотнением  их до проектной высоты.

Верховые откосы восточной и северной дамб для предотвращения от абразионного разрушения крепятся горной массой на высоту 4,8м.

8. По совокупности критериев безопасности гидротехнических сооружений при реализации проектируемых мероприятий золонакопитель ТЭЦ-3 выводится из предаварийного (предельного) эксплуатационного состояния в удовлетворительное состояние.

9. Проект  реконструкции  комплекса гидротехнических  сооружений золоотвала ТЭЦ-3 выполнен на основании соблюдений  природоохранного законодательства Республики Казахстан. При строительстве не предусматривается строительных операций, которые могли бы оказать негативное влияние на атмосферный воздух, земельные и водные ресурсы.